## Slide 1
高光谱数据处理与算法体系
架构设计 · 45 项算法详解 · 服务能力与对接
正式培训与业务汇报材料
L0 → L1 → L2 → L3 → L4
核心链路：原始 DN → 反射率正射立方体 → 分类/指数产品 → 面积报表与业务告警
依据：algorithm/docs/采集到算法-算法清单.md
配套服务：algorithm/source（HTTP API，GeoTIFF 等业界格式）

## Slide 2
目录
从采集到业务决策的完整能力说明
01 架构设计
• 数据层级 L0–L4 定义与用户
• 分类链与长势指标链
• 业界交换文件格式
• 端到端业务处理路径
02 算法清单（45项）
• 按层级说明功能与方法要点
• 明确输入输出与产品形态
• 业务价值、缺失影响与流程位置
• 关联算法与实施提示
03 服务能力与对接
• 统一 HTTP 服务定位
• 已实现能力与接口契约
• 联调步骤与调用示例
• 能力边界与后续建设
高光谱算法体系 · 目录
2 / 62

## Slide 3
第一部分｜架构设计
先建立数据产品分层，再理解算法落点
核心结论
高光谱业务不是「一组光谱直接得到一个指标」。
业界将链路拆分为多层数据产品，层层增值：
L0 原始 DN 计数 + POS/元数据
L1 辐亮度（具备物理单位）
L2 反射率正射立方体（可上地图）
L3 分类图 / 指数图 / 反演图
L4 面积、报表、告警、业务 API
本仓库分类小模型主要落在 L2→L3；
业务系统最终消费的多为 L4 产品。
分层价值（摘要）
L0：保住可追溯的原始观测
L1：进入可定量的物理量空间
L2：形成算法可消费的标准底图
L3：提取类别、长势、胁迫等信息
L4：转化为可管理、可对接的结论
两条并行分析链均建立在 L2 之上：
① 分类链：回答「种了什么、各多少」
② 指标链：回答「长势/水分如何」
培训重点：先记住分层，再记算法名称。
高光谱算法体系 · 架构
3 / 62

## Slide 4
数据层级 L0–L4
形态 · 主要用户 · 可否直接用于管理决策
L0 原始层
形态：DN 帧/条带
POS、日志、定标板
用户：采集与预处理
决策：否
价值：原始可追溯
L1 传感器产品
形态：辐亮度
可含粗几何
用户：处理中心
决策：否
价值：物理可比
L2 分析底图
形态：反射率
正射立方体
用户：算法研发
决策：专业预览
价值：标准输入
L3 信息产品
形态：分类/指数
反演/矢量
用户：分析与产品
决策：部分可读
价值：信息提取
L4 业务决策
形态：亩数报表
告警与 API
用户：业务与系统
决策：是
价值：管理闭环
高光谱算法体系 · 架构
4 / 62

## Slide 5
端到端处理路径（以作物分类为例）
从飞行采集到业务系统可读结果
① 采集
无人机高光谱（可选 RGB）飞行；布置白板；记录样点类别与地块边界。
② 预处理
暗电流/坏线/定标 → 正射 → 镶嵌，形成 L2 反射率正射立方体（GeoTIFF）。
③ 分析
样本标注 + 分类模型（传统 ML / 空谱 CNN 等）→ L3 分类着色图。
④ 后处理
平滑与小斑剔除，提升图斑连续性，稳定面积统计。
⑤ 汇总
按地块分区统计亩数与占比 → L4 报表 / JSON / 专题图。
⑥ 应用
业务系统、GIS、大屏消费 L4；并行可走 NDVI/NDRE 长势监测链。
高光谱算法体系 · 架构
5 / 62

## Slide 6
两条业务主链路
均以 L2 反射率正射立方体为共同输入
A. 作物/地物分类链
L2 反射率正射立方体
→ 样本构建与特征处理（#20–26）
→ 分类模型（#34–39）
→ 分类后处理（#44）
→ 地块面积与专题图（#45）
回答的问题：
· 各地块种植了什么？
· 各类面积与空间分布如何？
本仓库小模型主要服务本链路。
验收关注：OA/Kappa + 面积核对。
B. 长势/胁迫指标链
L2 反射率正射立方体
→ NDVI/NDRE 等指数（#27–31）
→ 可选生化量反演（#32–33）
→ 热力专题图
→ 地块均值与阈值告警（#45）
回答的问题：
· 长势空间差异如何？
· 是否存在干旱/缺肥风险区？
链路更轻、更适合高频监测。
验收关注：阈值规则与告警闭环。
高光谱算法体系 · 架构
6 / 62

## Slide 7
业界文件格式约定
服务与业务系统按标准格式交换，而非教学用 npy
GeoTIFF (.tif)
多波段栅格 + 地理参考；主格式
用途：L2 立方体、指数图、分类图
ENVI
经典高光谱交换；服务侧可读
用途：处理中心存量数据接入
GeoJSON
测区、地块、斑块矢量
用途：分区统计、AOI 裁剪
CSV
POS 轨迹、光谱库、端元表
用途：几何与光谱匹配辅助
JSON 报表
统计指标 + 产物路径 + 告警
用途：业务系统 / 大屏直接消费
高光谱算法体系 · 架构
7 / 62

## Slide 8
第二部分｜算法清单（45 项）
每项说明：功能 · 方法 · 场景 · 输入输出 · 价值 · 影响 · 流程
阅读与培训建议
1. 先按层级理解「本层解决什么业务问题」，再记忆算法名称。
2. 每页包含：功能定义、方法要点、适用场景、输入输出、业务价值、缺失影响、流程位置与关联。
3. 标注「可运行」表示当前 HTTP 服务可联调（教学实现）；其余为业界能力地图，接口已预留。
4. 分层覆盖：
#1–5 采集与质检 #6–11 传感器产品 #12–26 分析底图与特征
#27–43 信息提取 #44–45 出图与业务汇总
5. 与仓库关系：L0–L2 工程能力多在处理中心；本仓库强项在 L2→L3 分类及可运行教学 API。
高光谱算法体系 · 算法清单
8 / 62

## Slide 9
算法分层总览
45 项能力与业务问题的对应关系
L0 及上机前
#1–5
飞行与原始数据质量控制
航线规划与覆盖优化、同步曝光与时间戳对齐、POS 解算、架次质检、云 / 云影检测
L0→L1 传感器产品
#6–11
从 DN 到物理辐亮度
暗电流校正、坏线 / 坏像元修复、条带噪声去除、光谱微笑 / 关键畸变校、辐射定标、相对辐射归一
L1→L2 分析底图（上）
#12–19
反射率、几何、镶嵌、配准
白板 / 灰板反射率定标、大气校正、BRDF / 观测几何校、几何粗校正 / 地理定位、正射校正、影像匹配与镶嵌、匀色与接缝线优化、多源配准
L2 分析前处理
#20–26
清洗、特征、样本构建
坏波段剔除与光谱去噪、Savitzky–Gol、标准化 / 归一化、降维、波段选择 / 特征选择、超像素 / 面向对象分割、Patch / 样本构建
高光谱算法体系 · 算法清单
9 / 62

## Slide 10
算法分层总览
45 项能力与业务问题的对应关系
L3 指数与反演
#27–33
长势、水分、生化量
NDVI、NDRE / 红边植被指、EVI / SAVI /、NDMI / NDWI 、红边位置与光谱特征参数提、经验回归反演、辐射传输物理模型反演
L3 分类与检测
#34–43
类别、斑块、异常、变化
传统机器学习分类、光谱匹配分类、光谱深度学习分类、空–谱 CNN 分类、Transformer 、少样本 / 迁移学习分类、语义分割 / 目标检测、混合像元分解、异常检测、多时相变化检测
L3→L4 业务出口
#44–45
后处理与决策产品
分类后处理、地块汇总、专题制图与业务
高光谱算法体系 · 算法清单
10 / 62

## Slide 11
01. 航线规划与覆盖优化
所属层级：L0 前 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
规划航高、重叠、航迹，保证测区采全、可拼接
【输出产品】
航线文件、航点列表、预估架次与时长
二、方法要点
依据测区边界、DEM 与相机视场，计算航高、旁向/航向重叠率与航迹间距；输出可执行航点序列。
典型旁向重叠 60%–80%；分辨率由航高与像元尺寸共同决定。
三、适用场景
无人机起飞前；大田、园区、矿区测绘任务
【输入规格】
测区边界、DEM、相机参数、分辨率要求、禁飞区
四、业务价值
保证测区完整覆盖与可镶嵌性，是后续几何处理与面积统计的前提条件。
【可形成的产品】
航线文件、航点列表、预估架次与时长
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
重叠不足将产生空洞；设计过密则增加架次与存储成本，延误交付周期。
【质量关注点】
典型旁向重叠 60%–80%；分辨率由航高与像元尺寸共同决定。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
上机前规划 → 飞行采集 → #4 架次质检
关联：#3 POS、#16 正射、#17 镶嵌
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/01_flight_planning/run
高光谱算法体系 · 算法清单
11 / 62

## Slide 12
02. 同步曝光与时间戳对齐
所属层级：L0 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
让高光谱、RGB、POS 在时间轴上对齐，避免「图对不上姿态」
【输出产品】
对齐后的帧-姿态对应表
二、方法要点
以统一时钟或硬件触发脉冲为基准，对齐高光谱、RGB、POS 各传感器时间戳，建立帧级对应关系。
工程上常输出「帧号—时间—姿态」对应表，作为几何链路输入。
三、适用场景
多传感器挂载同飞；后续几何与融合的前提
【输入规格】
各传感器时间戳、触发脉冲记录
四、业务价值
保障多源数据时空一致，避免几何校正阶段图—姿态错位。
【可形成的产品】
对齐后的帧-姿态对应表
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
时间未对齐将导致正射漂移、镶嵌错位，后续排查成本高。
【质量关注点】
工程上常输出「帧号—时间—姿态」对应表，作为几何链路输入。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
多传感器采集 → 时间对齐 → #3 POS 解算 / 几何处理
关联：#3 POS、#15 地理定位、#19 多源配准
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/02_sync_timestamp/run
高光谱算法体系 · 算法清单
12 / 62

## Slide 13
03. POS 解算（GPS + IMU）
所属层级：L0 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
算出每帧/每条带的位置与姿态（POS）；IMU 提供姿态与加速度
【输出产品】
逐帧位置 (x,y,z) + 姿态角（俯仰/横滚/航向）
二、方法要点
融合 GPS 轨迹与 IMU 角速度/加速度（可选差分基站），解算逐帧位置 (x,y,z) 与姿态角。
差分 GPS（RTK/PPK）可显著降低平面误差，利于地块级量测。
三、适用场景
所有需要正射、镶嵌、上地图的飞行任务
【输入规格】
GPS 轨迹、IMU 角速度/加速度、可选基站差分
四、业务价值
为地理定位与正射校正提供外方位元素，使影像具备地图坐标基础。
【可形成的产品】
逐帧位置 (x,y,z) + 姿态角（俯仰/横滚/航向）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
无可靠 POS 则无法正射与量测面积，数据仅能作为非地理影像使用。
【质量关注点】
差分 GPS（RTK/PPK）可显著降低平面误差，利于地块级量测。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
L0 原始包 → POS 解算 → #15/#16 几何校正
关联：#2 时间对齐、#15 地理定位、#16 正射
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/03_pos_solution/run
高光谱算法体系 · 算法清单
13 / 62

## Slide 14
04. 架次质检（丢帧 / 过曝 / 欠曝）
所属层级：L0 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
判断本架原始数据是否可用，避免垃圾进管线
【输出产品】
质检报告、坏帧列表、重飞建议
二、方法要点
检查丢帧、过曝/欠曝比例、POS 完整性与曝光日志异常，生成质检报告与重飞建议。
建议将饱和像元比例、丢帧率设为硬阈值，写入项目验收标准。
三、适用场景
落地后第一道关；光照突变、颠簸、存储异常时
【输入规格】
L0 DN、曝光增益日志、POS 完整性
四、业务价值
在处理管线入口拦截不可用架次，控制无效算力投入与返工风险。
【可形成的产品】
质检报告、坏帧列表、重飞建议
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
劣质数据进入后续环节，将造成指数/分类结果不可信并浪费处理资源。
【质量关注点】
建议将饱和像元比例、丢帧率设为硬阈值，写入项目验收标准。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
落地 → 质检闸门 → 通过则进入 L0→L1；不通过则补飞
关联：#1 航线规划、#5 云影检测、#10 辐射定标
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/04_flight_qc/run
高光谱算法体系 · 算法清单
14 / 62

## Slide 15
05. 云 / 云影检测
所属层级：L0 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
识别云与阴影覆盖，避免当正常地物分析
【输出产品】
云/影掩膜（0/1 或概率图）
二、方法要点
基于光谱/亮度阈值或分类模型识别云与阴影，输出二值或概率掩膜。
卫星与高空数据更关键；低空亦需关注树影与薄云。
三、适用场景
卫星与高空数据常见；低空偶发薄云/树影也可借鉴
【输入规格】
L0/L1 多波段或 RGB
四、业务价值
避免将遮挡区误判为作物或异常长势，提高专题图可信度。
【可形成的产品】
云/影掩膜（0/1 或概率图）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
未掩膜时，指数出现虚假低值，分类产生伪斑块，影响农事判断。
【质量关注点】
卫星与高空数据更关键；低空亦需关注树影与薄云。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
L0/L1 预览 → 云影掩膜 → 在 L3 分析中屏蔽或触发补采
关联：#4 架次质检、#27–30 指数、#34–37 分类
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/05_cloud_shadow/run
高光谱算法体系 · 算法清单
15 / 62

## Slide 16
06. 暗电流校正
所属层级：L0→L1 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
减去传感器在无光时的本底，降低固定偏差
【输出产品】
去本底后的 DN
二、方法要点
采集或调用暗电流参考帧，按像元/波段从原始 DN 中扣除本底：DN' = DN − Dark。
暗帧应与工作积分时间、温度条件匹配，否则校正不完全。
三、适用场景
高光谱相机预处理几乎标配
【输入规格】
原始 DN、暗电流参考帧
四、业务价值
降低固定偏差，使弱信号区更接近真实辐射响应。
【可形成的产品】
去本底后的 DN
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
未校正时本底抬高整体亮度，定量指数与定标系数产生系统偏差。
【质量关注点】
暗帧应与工作积分时间、温度条件匹配，否则校正不完全。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
原始 DN → 暗电流校正 → #7/#8 缺陷修复 → #10 辐射定标
关联：#7 坏像元、#8 去条带、#10 辐射定标
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/06_dark_current/run
高光谱算法体系 · 算法清单
16 / 62

## Slide 17
07. 坏线 / 坏像元修复
所属层级：L0→L1 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
修复探测器坏点、坏列，避免条纹伪影
【输出产品】
修复后 DN（插值或邻域填充）
二、方法要点
依据坏像元表识别坏点/坏列，采用邻域插值或中值填充进行修复。
推扫探测器老化时坏列增多，建议纳入设备维保监测。
三、适用场景
推扫相机老化或出厂缺陷
【输入规格】
DN、坏像元表
四、业务价值
消除固定条纹与黑点伪影，避免被后续模型当作地物特征。
【可形成的产品】
修复后 DN（插值或邻域填充）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
坏列残留会在分类图中形成条状误差，降低产品合格率。
【质量关注点】
推扫探测器老化时坏列增多，建议纳入设备维保监测。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
暗电流后 → 坏像元修复 → #8 去条带或 #10 定标
关联：#6 暗电流、#8 去条带
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/07_bad_pixel/run
高光谱算法体系 · 算法清单
17 / 62

## Slide 18
08. 条带噪声去除
所属层级：L0→L1 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
去除推扫方向周期性亮暗条纹
【输出产品】
去条带影像
二、方法要点
针对推扫方向周期性亮暗条纹，采用矩匹配、滤波或频域方法抑制条带噪声。
机载/星载推扫高光谱的常见刚需步骤。
三、适用场景
机载/星载推扫高光谱常见问题
【输入规格】
校正中 DN 或辐亮度
四、业务价值
提升辐射一致性，改善镶嵌观感与分类稳定性。
【可形成的产品】
去条带影像
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
残留条带导致镶嵌接缝明显，分类沿飞行方向出现系统性误差。
【质量关注点】
机载/星载推扫高光谱的常见刚需步骤。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
DN/辐亮度 → 去条带 → #10 辐射定标或 #12 反射率定标
关联：#7 坏像元、#10/#12 定标、#17 镶嵌
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/08_destriping/run
高光谱算法体系 · 算法清单
18 / 62

## Slide 19
09. 光谱微笑 / 关键畸变校正（Smile / Keystone）
所属层级：L0→L1 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
校正光谱维与空间维耦合畸变，保证「同一波段真的是同一波长」
【输出产品】
光谱几何校正后的数据立方体
二、方法要点
基于实验室光谱定标与传感器模型，校正 Smile（光谱维弯曲）与 Keystone（空间—光谱耦合）。
农情粗指数有时可简化；矿物识别与精密反演建议保留。
三、适用场景
精密定量与光谱库匹配前；高端机载/星载处理
【输入规格】
传感器模型、实验室光谱定标数据、DN/辐亮度
四、业务价值
保证「同一波段对应同一波长」，支撑光谱库匹配与精密定量。
【可形成的产品】
光谱几何校正后的数据立方体
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
未校正时与标准光谱库无法对齐，SAM/精细反演精度显著下降。
【质量关注点】
农情粗指数有时可简化；矿物识别与精密反演建议保留。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
传感器级预处理 → 光谱几何校正 → #35 光谱匹配 / #32–33 反演
关联：#10 辐射定标、#35 SAM、#31 红边参数
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/09_smile_keystone/run
高光谱算法体系 · 算法清单
19 / 62

## Slide 20
10. 辐射定标（DN → 辐亮度）
所属层级：L0→L1 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
把仪器计数变成有单位的辐亮度，具备物理可比性
【输出产品】
L1 辐亮度产品（Radiance Cube/条带）
二、方法要点
应用定标系数与积分时间等元数据：L = gain × DN + offset，得到有物理单位的辐亮度。
输出为 L1 Radiance Cube/条带，需保留单位与波段中心波长元数据。
三、适用场景
定量遥感、跨传感器对比、进入大气校正前
【输入规格】
校正后 DN、定标系数、积分时间等元数据
四、业务价值
实现跨传感器、跨架次的物理可比，是定量遥感的基础里程碑。
【可形成的产品】
L1 辐亮度产品（Radiance Cube/条带）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
停留在 DN 无法开展严谨定量对比，后续大气/反射率链路缺少物理输入。
【质量关注点】
输出为 L1 Radiance Cube/条带，需保留单位与波段中心波长元数据。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
校正后 DN → L1 辐亮度 → #12 白板定标或 #13 大气校正
关联：#6–9 预处理、#12/#13 反射率
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/10_radiance_calibration/run
高光谱算法体系 · 算法清单
20 / 62

## Slide 21
11. 相对辐射归一（多架次 / 多时相）
所属层级：L1 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
消除不同架次光照、增益差异，使亮度可对比
【输出产品】
辐射一致化后的多景数据
二、方法要点
利用重叠区或伪不变特征，对多景进行相对辐射归一，消除增益与光照差异。
监测类项目应将辐射一致性纳入质量指标。
三、适用场景
一天多架次、多日监测、镶嵌前匀光
【输入规格】
多景 L1/L2、重叠区或伪不变特征
四、业务价值
支持多架次/多时相公平对比，以及镶嵌前匀光。
【可形成的产品】
辐射一致化后的多景数据
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
未归一时时间序列出现虚假「长势跳变」，告警规则失效。
【质量关注点】
监测类项目应将辐射一致性纳入质量指标。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
多景 L1/L2 → 相对辐射归一 → #17 镶嵌 / #43 变化检测
关联：#17 镶嵌、#18 匀色、#43 变化检测
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/11_relative_radiometric/run
高光谱算法体系 · 算法清单
21 / 62

## Slide 22
12. 白板 / 灰板反射率定标（经验线法）
所属层级：L1→L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
可运行
一、功能定义
用地面参考板把辐亮度转为地表反射率（无人机最常用）
【输出产品】
近似/地表 反射率立方体
二、方法要点
经验线法：利用地面白板/灰板同步测量，将辐亮度线性转换为近似地表反射率。
本服务已提供教学级可运行接口；白板应置于测区代表性光照条件下。
三、适用场景
低空农情、植被指数、分类前；替代完整大气校正
【输入规格】
辐亮度、白板光谱/同步测量
四、业务价值
无人机农情最常用的反射率获取路径，为指数与分类提供标准底图。
【可形成的产品】
近似/地表 反射率立方体
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
量纲错误将导致跨天不可比，指数与分类结果缺乏一致性。
【质量关注点】
本服务已提供教学级可运行接口；白板应置于测区代表性光照条件下。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
L1 辐亮度 + 白板 → 反射率立方体 → L2 分析入口
关联：#13 大气校正（替代路径）、#27–34 分析
【服务状态】
已实现可联调
【API】/api/v1/12_panel_reflectance/run
高光谱算法体系 · 算法清单
22 / 62

## Slide 23
13. 大气校正
所属层级：L1→L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
扣除大气吸收散射，得到更接近真实的地表反射率
【输出产品】
地表反射率产品（常称 L2A 一类）
二、方法要点
基于辐射传输（如 6S/MODTRAN 类）或暗目标法等，扣除大气吸收与散射。
卫星/高空项目更依赖；低空无人机多以白板法简化。
三、适用场景
卫星高光谱、有人机高空；跨区域定量对比
【输入规格】
辐亮度、大气参数（水汽、气溶胶等）
四、业务价值
获得更接近真实的地表反射率，支撑跨区域、跨季节定量产品。
【可形成的产品】
地表反射率产品（常称 L2A 一类）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
未校正时反射率含大气「染色」，区域对比与反演偏差增大。
【质量关注点】
卫星/高空项目更依赖；低空无人机多以白板法简化。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
L1 辐亮度 + 大气参数 → 地表反射率（L2A 类）
关联：#12 白板定标（低空常用替代）、#32–33 反演
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/13_atmospheric_correction/run
高光谱算法体系 · 算法清单
23 / 62

## Slide 24
14. BRDF / 观测几何校正
所属层级：L1→L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
减弱太阳-观测角度不同造成的「一边亮一边暗」
【输出产品】
角度归一后的反射率
二、方法要点
根据太阳—观测几何，对双向反射分布（BRDF）效应进行归一或校正。
宽视场航测、多日多角度合景时优先考虑。
三、适用场景
宽视场航带边缘、多日多角度合成
【输入规格】
反射率、太阳/观测天顶角方位角
四、业务价值
减弱航带边缘「一边亮一边暗」，提高大范围合成一致性。
【可形成的产品】
角度归一后的反射率
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
角度效应残留会造成假异常斑与镶嵌花斑。
【质量关注点】
宽视场航测、多日多角度合景时优先考虑。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
反射率 + 角度元数据 → 角度归一反射率 → 镶嵌/监测
关联：#17 镶嵌、#11 相对辐射、#43 变化检测
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/14_brdf_correction/run
高光谱算法体系 · 算法清单
24 / 62

## Slide 25
15. 几何粗校正 / 地理定位
所属层级：L1→L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
依据 POS 与相机模型，给影像赋予初始地理坐标
【输出产品】
带粗略地理参考的条带
二、方法要点
结合 POS 与相机内参，将条带像素投影到初始地理坐标系。
精度通常不足以直接量亩，但满足任务级预览。
三、适用场景
正射前；快速预览落点
【输入规格】
影像条带、POS、相机内参
四、业务价值
快速确认飞行落点，为精正射提供粗定位起点。
【可形成的产品】
带粗略地理参考的条带
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
无法预览落点时，任务质检与正射排错效率显著下降。
【质量关注点】
精度通常不足以直接量亩，但满足任务级预览。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
影像条带 + POS → 粗地理参考 → #16 正射
关联：#3 POS、#16 正射、#4 质检
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/15_geo_locate/run
高光谱算法体系 · 算法清单
25 / 62

## Slide 26
16. 正射校正
所属层级：L1→L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
消除地形起伏与姿态引起的几何畸变，像素可准确落图
【输出产品】
正射条带（Orthophoto / Ortho Cube）
二、方法要点
引入 DEM 与相机模型，消除地形起伏与姿态引起的几何畸变，生成正射条带。
「能否进入 GIS 与量亩」的关键分水岭。
三、适用场景
要量面积、叠地块、做 GIS 的所有项目
【输入规格】
条带、POS、DEM、相机模型
四、业务价值
使像素可准确叠合地块边界，支撑面积量测与 GIS 分析。
【可形成的产品】
正射条带（Orthophoto / Ortho Cube）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
几何不准导致地块错位，面积统计系统性失真。
【质量关注点】
「能否进入 GIS 与量亩」的关键分水岭。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
粗定位条带 + DEM → 正射条带 → #17 镶嵌
关联：#15 地理定位、#17 镶嵌、#45 地块统计
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/16_orthorectify/run
高光谱算法体系 · 算法清单
26 / 62

## Slide 27
17. 影像匹配与镶嵌
所属层级：L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
多航带拼成测区完整一张图
【输出产品】
整景反射率正射立方体（典型 L2 交付）
二、方法要点
在重叠区进行影像匹配与接缝线选择，将多航带合成为整景立方体。
算法研发侧最常见的标准输入形态。
三、适用场景
大田多航线飞行；生成整景 L2
【输入规格】
多条正射条带、重叠区
四、业务价值
形成测区完整 L2 产品，供整村/整园尺度分析与制图。
【可形成的产品】
整景反射率正射立方体（典型 L2 交付）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
仅保留碎片条带时，无法开展区域级专题产品。
【质量关注点】
算法研发侧最常见的标准输入形态。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
多条正射条带 → 镶嵌 → 整景反射率正射立方体（典型 L2）
关联：#16 正射、#18 匀色、#19 配准
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/17_mosaic/run
高光谱算法体系 · 算法清单
27 / 62

## Slide 28
18. 匀色与接缝线优化
所属层级：L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
消除拼接接缝处色差与硬边，提高可读性
【输出产品】
匀色后镶嵌产品
二、方法要点
对镶嵌接缝进行匀光匀色与接缝线优化，消除色差硬边。
偏交付质量环节，但对项目验收影响直接。
三、适用场景
出图给客户看；镶嵌后美化
【输入规格】
镶嵌前多条带或初镶嵌图
四、业务价值
提升交付图可读性与验收通过率，不改变几何框架。
【可形成的产品】
匀色后镶嵌产品
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
接缝明显会降低产品观感，影响业务验收评价。
【质量关注点】
偏交付质量环节，但对项目验收影响直接。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
初镶嵌 → 匀色/接缝优化 → 交付或进入分析
关联：#17 镶嵌、#11 相对辐射
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/18_color_balance/run
高光谱算法体系 · 算法清单
28 / 62

## Slide 29
19. 多源配准（高光谱 ↔ RGB ↔ 地块矢量）
所属层级：L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
让光谱、真彩色、田块边界对齐，便于标注与按地块统计
【输出产品】
共配准多层数据（同一网格/坐标系）
二、方法要点
将高光谱、RGB 正射与地块矢量配准到同一网格/坐标系。
打通「图、谱、田」三层数据是产品闭环关键。
三、适用场景
「人看 RGB、算法吃 HSI、报表按地块」的标准业务
【输入规格】
HSI Cube、RGB 正射、shp/geojson
四、业务价值
支撑「真彩色目视 + 光谱算法 + 按地块统计」的标准业务形态。
【可形成的产品】
共配准多层数据（同一网格/坐标系）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
未配准导致标注错位、裁剪错误，面积与专题统计失效。
【质量关注点】
打通「图、谱、田」三层数据是产品闭环关键。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
HSI + RGB + shp/geojson → 共配准多层 → 标注/统计
关联：#17 镶嵌、#34–40 分析、#45 汇总
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/19_multi_source_register/run
高光谱算法体系 · 算法清单
29 / 62

## Slide 30
20. 坏波段剔除与光谱去噪
所属层级：L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
可运行
一、功能定义
去掉水汽强吸收等噪声波段，提升后续稳定
【输出产品】
清洗后 Cube（波段数减少）
二、方法要点
按信噪比/水汽吸收特征剔除坏波段，并可做光谱维轻度去噪。
约 1400/1900 nm 水汽带常剔除；本服务可运行。
三、适用场景
分类/指数/反演前；1400、1900 nm 附近常剔除
【输入规格】
L2 反射率 Cube
四、业务价值
减少噪声波段对模型与指数的干扰，提高结果稳定性。
【可形成的产品】
清洗后 Cube（波段数减少）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
保留强噪声波段会导致分类抖动与指数异常尖峰。
【质量关注点】
约 1400/1900 nm 水汽带常剔除；本服务可运行。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
L2 Cube → 坏波段剔除 → #21–23 特征处理或直接分析
关联：#21 SG、#23 PCA、#27–37 分析
【服务状态】
已实现可联调
【API】/api/v1/20_bad_band_remove/run
高光谱算法体系 · 算法清单
30 / 62

## Slide 31
21. Savitzky–Golay 平滑 / 包络线去除
所属层级：L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
可运行
一、功能定义
平滑光谱噪声；包络线去除突出吸收特征
【输出产品】
平滑谱 / 去包络光谱特征
二、方法要点
Savitzky–Golay 多项式滑动平滑；可选 Continuum Removal 突出吸收特征。
窗口长度与多项式阶次需匹配波段采样密度；本服务可运行。
三、适用场景
矿物识别、精细光谱匹配、特征工程
【输入规格】
像素光谱或整景 Cube
四、业务价值
抑制光谱毛刺并增强吸收谷，利于精细识别与特征工程。
【可形成的产品】
平滑谱 / 去包络光谱特征
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
噪声过大时弱特征被掩盖，匹配与反演灵敏度下降。
【质量关注点】
窗口长度与多项式阶次需匹配波段采样密度；本服务可运行。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
清洗后光谱/Cube → 平滑/去包络 → 匹配、回归或深度学习
关联：#20 去噪、#35 SAM、#32 回归
【服务状态】
已实现可联调
【API】/api/v1/21_savgol_smooth/run
高光谱算法体系 · 算法清单
31 / 62

## Slide 32
22. 标准化 / 归一化
所属层级：L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
可运行
一、功能定义
统一数值范围，便于机器学习
【输出产品】
z-score / minmax 等标准化特征
二、方法要点
对光谱向量或立方体做 z-score / min-max 等变换，统一量纲。
几乎所有 ML/DL 训练与推理前的标配步骤；本服务可运行。
三、适用场景
几乎所有 ML/DL 训练与推理前
【输入规格】
Cube 或光谱向量
四、业务价值
改善机器学习收敛与跨相机迁移能力。
【可形成的产品】
z-score / minmax 等标准化特征
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
未标准化时模型偏向数值幅度大的波段，泛化变差。
【质量关注点】
几乎所有 ML/DL 训练与推理前的标配步骤；本服务可运行。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
Cube → 标准化特征 → #23 PCA / #34–38 分类
关联：#23 降维、#34 SVM、#36–38 深度学习
【服务状态】
已实现可联调
【API】/api/v1/22_normalize/run
高光谱算法体系 · 算法清单
32 / 62

## Slide 33
23. 降维（PCA / MNF / ICA）
所属层级：L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
可运行
一、功能定义
压缩高度相关的上百波段，降冗余与噪声
【输出产品】
低维特征立方体（如 10–40 维）
二、方法要点
PCA/MNF/ICA 将高度相关的上百波段压缩为低维主成分（常用 10–40 维）。
本仓库部分小模型流水线内含 PCA；本服务可运行。
三、适用场景
深度学习前、小样本、算力有限；本仓库部分模型内含 PCA
【输入规格】
高维 Cube
四、业务价值
降冗余、抑噪声、降算力，加快训练与边缘部署。
【可形成的产品】
低维特征立方体（如 10–40 维）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
全波段直接训练易过拟合且耗时长，部署成本高。
【质量关注点】
本仓库部分小模型流水线内含 PCA；本服务可运行。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
高维 Cube → 低维特征立方体 → 分类/回归
关联：#22 标准化、#24 波段选择、#34–37 分类
【服务状态】
已实现可联调
【API】/api/v1/23_pca/run
高光谱算法体系 · 算法清单
33 / 62

## Slide 34
24. 波段选择 / 特征选择
所属层级：L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
选出对任务最有区分力的波段或指数，而不是盲目全波段
【输出产品】
优选波段列表 / 特征表
二、方法要点
基于可分性准则、重要性评分或包装法，选出对任务区分力最强的波段子集。
波段选择强调「可解释子集」；PCA 强调「正交压缩」。
三、适用场景
特定作物区分、传感器定波段、边缘设备轻量化
【输入规格】
Cube +（可选）样区标签
四、业务价值
在精度可接受前提下降低数据量，指导定波段传感器与轻量化部署。
【可形成的产品】
优选波段列表 / 特征表
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
盲目全波段增加成本，未必提升精度。
【质量关注点】
波段选择强调「可解释子集」；PCA 强调「正交压缩」。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
Cube +（可选）标签 → 优选波段列表 → 轻量模型/传感器配置
关联：#23 降维、#27–31 指数、特定作物分类
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/24_band_select/run
高光谱算法体系 · 算法清单
34 / 62

## Slide 35
25. 超像素 / 面向对象分割
所属层级：L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
把影像切成均质小对象，再以对象为单位分类，减少椒盐噪声
【输出产品】
超像素标签图 / 对象多边形
二、方法要点
超像素/面向对象分割生成均质斑块，后续以对象为单位分类或统计。
对象尺度应与田块管理单元匹配。
三、适用场景
农田斑块、林斑；对象级分类前处理
【输入规格】
L2 影像（可含 RGB）
四、业务价值
减少椒盐噪声，结果更符合农田斑块连续性。
【可形成的产品】
超像素标签图 / 对象多边形
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
纯像素分类易碎斑，地块边界可读性差。
【质量关注点】
对象尺度应与田块管理单元匹配。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
L2 影像 → 对象多边形 → 对象级分类或制图
关联：#34–38 分类、#44 后处理、#45 汇总
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/25_superpixel/run
高光谱算法体系 · 算法清单
35 / 62

## Slide 36
26. Patch / 样本构建
所属层级：L2 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
切出模型可训练、可推理的邻域立方体或光谱向量
【输出产品】
样本张量 `(N,W,W,B)` 或 `(N,B)` + 类别
二、方法要点
按窗宽从立方体切取邻域 Patch 或光谱向量，并与标签对齐构成训练/推理样本。
窗宽需在空间上下文与类别纯度之间权衡。
三、适用场景
CNN/Transformer 训练；本仓库常见 `createImageCubes`
【输入规格】
Cube、标签图、窗宽
四、业务价值
为 CNN/Transformer 提供标准张量输入，统一训练与推理接口。
【可形成的产品】
样本张量 `(N,W,W,B)` 或 `(N,B)` + 类别
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
缺少规范样本构建则深度学习管线无法稳定复现。
【质量关注点】
窗宽需在空间上下文与类别纯度之间权衡。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
Cube + 标签 + 窗宽 → 样本张量 (N,W,W,B)/(N,B) → #36–38
关联：#37 3D-CNN、#38 Transformer、本仓库 createImageCubes
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/26_patch_build/run
高光谱算法体系 · 算法清单
36 / 62

## Slide 37
27. NDVI（归一化植被指数）
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
可运行
一、功能定义
快速表征植被绿度与光合活性
【输出产品】
NDVI 单波段图（约 −1～1）
二、方法要点
NDVI = (NIR − RED) / (NIR + RED)，输出约 −1～1 的单波段专题图。
茂密冠层易饱和，可并行使用 NDRE/EVI；本服务可运行。
三、适用场景
长势监测、物候；农情最通用指标
【输入规格】
红光、近红外反射率
四、业务价值
最通用的植被绿度与光合活性表征，适合长势监测与物候观察。
【可形成的产品】
NDVI 单波段图（约 −1～1）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
缺少快速长势产品时，监测业务缺乏标准化入口指标。
【质量关注点】
茂密冠层易饱和，可并行使用 NDRE/EVI；本服务可运行。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
L2 红光+近红外 → NDVI 图 → #45 地块均值/阈值告警
关联：#28 NDRE、#29 EVI/SAVI、#45 汇总
【服务状态】
已实现可联调
【API】/api/v1/27_ndvi/run
高光谱算法体系 · 算法清单
37 / 62

## Slide 38
28. NDRE / 红边植被指数
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
可运行
一、功能定义
利用红边对叶绿素更敏感，适合密冠层
【输出产品】
NDRE（或同类红边指数）图
二、方法要点
NDRE = (NIR − RE) / (NIR + RE)，利用红边波段对叶绿素变化更敏感。
高光谱/多光谱红边配置的典型增值指标；本服务可运行。
三、适用场景
成熟期、氮营养相关监测；高光谱优势场景
【输入规格】
近红外、红边反射率
四、业务价值
适用于密冠层与氮营养相关监测，发挥红边观测优势。
【可形成的产品】
NDRE（或同类红边指数）图
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
仅用 NDVI 时，成熟期差异可能被饱和掩盖，施肥诊断不足。
【质量关注点】
高光谱/多光谱红边配置的典型增值指标；本服务可运行。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
L2 红边+近红外 → NDRE 图 → 营养诊断专题 / #45
关联：#27 NDVI、#31 红边参数、#32 氮含量反演
【服务状态】
已实现可联调
【API】/api/v1/28_ndre/run
高光谱算法体系 · 算法清单
38 / 62

## Slide 39
29. EVI / SAVI / MSAVI（改进植被指数）
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
减轻大气干扰、土壤背景或 NDVI 饱和
【输出产品】
对应指数专题图
二、方法要点
EVI 引入蓝光抑制大气；SAVI/MSAVI 引入土壤调节因子，缓解土壤背景与饱和。
茂密优先 EVI；稀疏苗期优先 SAVI/MSAVI。
三、适用场景
茂密冠层用 EVI；苗期稀疏用 SAVI/MSAVI
【输入规格】
NIR、RED，及 BLUE 或土壤因子 L
四、业务价值
在苗期稀疏或过密冠层阶段提供比 NDVI 更稳妥的长势表征。
【可形成的产品】
对应指数专题图
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
生育期不匹配指数时，长势评估偏差增大。
【质量关注点】
茂密优先 EVI；稀疏苗期优先 SAVI/MSAVI。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
按生育期选择指数 → 专题图 → 地块汇总
关联：#27 NDVI、#28 NDRE
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/29_evi_savi/run
高光谱算法体系 · 算法清单
39 / 62

## Slide 40
30. NDMI / NDWI / MNDWI（水分与水体指数）
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
估计冠层水分或提取水体/淹田
【输出产品】
水分/水体指数图
二、方法要点
NDMI≈(NIR−SWIR)/(NIR+SWIR)；NDWI/MNDWI 用绿/SWIR 等组合提取水分或水体。
与长势指数并列的第二条常用指标链；注意 SWIR 波段可用性。
三、适用场景
干旱、灌溉、湿地、农田积水
【输入规格】
NIR+SWIR 或 GREEN+NIR/SWIR
四、业务价值
支撑干旱、灌溉、湿地与农田积水等水分管理类专题。
【可形成的产品】
水分/水体指数图
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
仅有绿度维度时，水分胁迫与淹田识别能力不足，农事建议不完整。
【质量关注点】
与长势指数并列的第二条常用指标链；注意 SWIR 波段可用性。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
L2 相关波段 → 水分/水体指数图 → 阈值告警 / #45
关联：#27 长势链、#42 异常、#43 变化
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/30_ndmi_ndwi/run
高光谱算法体系 · 算法清单
40 / 62

## Slide 41
31. 红边位置与光谱特征参数提取
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
从连续光谱提取红边位置、吸收谷深度等参数
【输出产品】
参数栅格（如红边位置 nm）
二、方法要点
从连续光谱提取红边位置（REP）、吸收谷深度、一阶导数特征等参数栅格。
适合作为高光谱能力说明与科研/精品监测产品。
三、适用场景
物候、胁迫早期、高光谱相对多光谱的差异化能力
【输入规格】
连续反射率光谱
四、业务价值
体现高光谱相对宽波段多光谱的差异化监测能力（物候/胁迫早期）。
【可形成的产品】
参数栅格（如红边位置 nm）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
仅做传统宽波段指数时，难以体现高光谱投入的增量价值。
【质量关注点】
适合作为高光谱能力说明与科研/精品监测产品。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
连续反射率 → 参数栅格 → 物候/胁迫专题
关联：#28 NDRE、#21 去包络、#32 反演
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/31_red_edge_params/run
高光谱算法体系 · 算法清单
41 / 62

## Slide 42
32. 经验回归反演（PLS / 随机森林 / 神经网络等）
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
把光谱映射为叶绿素、氮含量、含水率等连续生化量
【输出产品】
连续量专题图（带物理单位）
二、方法要点
以 PLS/随机森林/神经网络等建立光谱—生化量回归（叶绿素、氮、含水率等）。
依赖代表性地面样本；无样本时不可盲目外推。
三、适用场景
精准施肥、长势诊断；有地面化验样本时
【输入规格】
光谱/指数特征 + 地面真值（训练时）
四、业务价值
将光谱映射为带物理单位的连续量，服务精准施肥与诊断。
【可形成的产品】
连续量专题图（带物理单位）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
停留在定性看图，难以形成剂量级农事处方。
【质量关注点】
依赖代表性地面样本；无样本时不可盲目外推。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
光谱特征 + 地面化验样本 → 训练 → 连续量专题图
关联：#27–31 特征、#33 物理反演、#45 报表
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/32_regression_inversion/run
高光谱算法体系 · 算法清单
42 / 62

## Slide 43
33. 辐射传输物理模型反演
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
用冠层辐射传输机理反演 LAI、叶绿素等
【输出产品】
物理参数图（如 LAI）
二、方法要点
基于冠层辐射传输机理（如 PROSAIL 类）反演 LAI、叶绿素等参数。
与经验回归互补：机理约束 vs 数据驱动。
三、适用场景
高精度定量科研与业务；成本高于简单指数
【输入规格】
反射率、模型先验参数
四、业务价值
可解释性强，适合高精度定量科研与高端业务。
【可形成的产品】
物理参数图（如 LAI）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
复杂场景仅靠经验回归可能外推失败；物理法成本更高。
【质量关注点】
与经验回归互补：机理约束 vs 数据驱动。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
反射率 + 先验参数 → 物理反演 → 参数图（如 LAI）
关联：#13 大气校正、#32 经验回归
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/33_physical_inversion/run
高光谱算法体系 · 算法清单
43 / 62

## Slide 44
34. 传统机器学习分类（SVM / 随机森林 / 逻辑回归）
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
可运行
一、功能定义
按像素判别作物/地物类别
【输出产品】
分类图 LabelMap；可算 OA/AA/Kappa
二、方法要点
以光谱或降维特征训练 SVM/随机森林/逻辑回归，按像素输出类别；可计算 OA/AA/Kappa。
本服务可运行，并返回精度指标便于验收。
三、适用场景
小样本基线、快速上线、可解释要求高；本仓库含此类
【输入规格】
光谱或降维特征 + 训练标签
四、业务价值
小样本条件下快速回答「地物/作物类别」问题，可解释性较好。
【可形成的产品】
分类图 LabelMap；可算 OA/AA/Kappa
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
缺少基线分类能力时，业务无法输出作物一张图，深度学习也缺少对照。
【质量关注点】
本服务可运行，并返回精度指标便于验收。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
特征 + 训练标签 → 分类图 → #44 后处理 → #45 面积
关联：#23 PCA、#37 深度学习、#44/#45
【服务状态】
已实现可联调
【API】/api/v1/34_svm_rf_classify/run
高光谱算法体系 · 算法清单
44 / 62

## Slide 45
35. 光谱匹配分类（如 SAM 光谱角制图）
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
用光谱形状与标准光谱库比对识别物质
【输出产品】
匹配类别图或光谱角距离图
二、方法要点
光谱角制图（SAM）等：比较像元光谱与端元/光谱库的形状相似度。
地质与目标识别常用；一般作物分类更多用监督分类。
三、适用场景
矿物填图、已知光谱库的目标识别
【输入规格】
像素光谱、端元/光谱库
四、业务价值
在具备标准光谱库时，可直接进行目标/矿物等识别。
【可形成的产品】
匹配类别图或光谱角距离图
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
库内物质无法快速识别，只能依赖大量标注分类。
【质量关注点】
地质与目标识别常用；一般作物分类更多用监督分类。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
反射率 + 光谱库 → 匹配类别图/距离图
关联：#9 Smile 校正、#21 去包络、#41 解混
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/35_spectral_matching/run
高光谱算法体系 · 算法清单
45 / 62

## Slide 46
36. 光谱深度学习分类（1D-CNN / RNN）
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
沿光谱维自动提取特征做像素分类
【输出产品】
像素类别 / 全图分类图
二、方法要点
1D-CNN/RNN 沿光谱维自动提取特征并完成像素分类。
适合光谱区分度高、空间纹理较弱的任务。
三、适用场景
光谱可分性强、空间纹理弱的场景
【输入规格】
单像素光谱 `(B,)`
四、业务价值
在光谱可分性强的场景中，优于手工指数与浅层模型。
【可形成的产品】
像素类别 / 全图分类图
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
复杂空间结构场景下，仅光谱模型边界容易出错。
【质量关注点】
适合光谱区分度高、空间纹理较弱的任务。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
单像素光谱 (B,) → 1D 网络 → 分类图 → #44/#45
关联：#22/#23 前处理、#37 空谱 CNN
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/36_cnn1d_classify/run
高光谱算法体系 · 算法清单
46 / 62

## Slide 47
37. 空–谱 CNN 分类（2D/3D-CNN）
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
同时利用邻域空间与光谱，提高分类精度
【输出产品】
分类着色图（各类作物/地物）
二、方法要点
2D/3D-CNN 同时利用邻域空间与光谱信息，输入邻域立方体 (W,W,B)。
作物一张图、城市地物精细分类的优先技术方案。
三、适用场景
农田作物精细分类、城市地物一张图；业界与论文主流；本仓库核心
【输入规格】
邻域立方体 `(W,W,B)`
四、业务价值
农田精细分类与学术主流路线，通常可获得更高的边界与斑块精度。
【可形成的产品】
分类着色图（各类作物/地物）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
仅光谱分类在破碎地块与边界区域更容易产生误分。
【质量关注点】
作物一张图、城市地物精细分类的优先技术方案。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
#26 Patch → 空谱网络 → 分类着色图 → #44/#45
关联：本仓库 hyper-spectral-small-modes 核心落点
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/37_cnn3d_classify/run
高光谱算法体系 · 算法清单
47 / 62

## Slide 48
38. Transformer / GCN 等现代分类网络
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
用注意力或图结构捕捉长程依赖，冲击更高精度
【输出产品】
像素或对象级分类图
二、方法要点
Transformer 注意力或 GCN 图结构建模长程依赖与对象关系。
算力与数据要求更高，适合研究型与高端产品。
三、适用场景
复杂地物、大场景、研究型与高端产品
【输入规格】
Patch / 超像素图结构特征
四、业务价值
面向复杂地物与大场景的高精度升级路径。
【可形成的产品】
像素或对象级分类图
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
难分场景下传统 CNN 精度到顶时，需要更强关系建模能力。
【质量关注点】
算力与数据要求更高，适合研究型与高端产品。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
Patch/超像素图特征 → Transformer/GCN → 分类图
关联：#25 超像素、#37 CNN、#39 少样本
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/38_transformer_classify/run
高光谱算法体系 · 算法清单
48 / 62

## Slide 49
39. 少样本 / 迁移学习分类
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
标注很少或换了一个农场时仍能分类
【输出产品】
目标场景分类图
二、方法要点
迁移学习、元学习或少样本微调：源域预训练 + 目标域少量标注。
衡量「可快速铺开」的关键能力指标。
三、适用场景
新区域快速部署、降低外业认种成本
【输入规格】
源域模型 + 目标域少量标签 Cube
四、业务价值
降低新区域外业认种与标注成本，加快业务扩展。
【可形成的产品】
目标场景分类图
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
每换场景都需大量标注时，规模化落地受限。
【质量关注点】
衡量「可快速铺开」的关键能力指标。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
源域模型 + 少量目标标签 → 目标场景分类图 → #45
关联：#34–38 分类家族、#26 样本
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/39_few_shot_classify/run
高光谱算法体系 · 算法清单
49 / 62

## Slide 50
40. 语义分割 / 目标检测（病斑、杂草等）
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
找出病变、杂草等目标的位置与边界，而不是整幅填类别
【输出产品】
检测框、分割掩膜、斑块矢量（shp）
二、方法要点
语义分割/目标检测定位病斑、杂草等目标的边界或检测框，常融合 RGB。
输出 shp/geojson 便于对接植保设备。
三、适用场景
植保巡田、精准喷药；常融合 RGB
【输入规格】
Cube 和/或 RGB、框/掩膜标注
四、业务价值
支撑精准喷药与植保巡田，从「类别图」升级到「处置位置」。
【可形成的产品】
检测框、分割掩膜、斑块矢量（shp）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
无法给出位置时只能粗放全田作业，农资与成本失控。
【质量关注点】
输出 shp/geojson 便于对接植保设备。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
Cube/RGB + 标注 → 掩膜/检测框/矢量 → 处方图
关联：#37 分割网络、#45 告警与报表
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/40_detect_segment/run
高光谱算法体系 · 算法清单
50 / 62

## Slide 51
41. 混合像元分解（端元提取 + 丰度反演）
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
一个像素里有多种物质时，估计各类占地比例
【输出产品】
各类丰度图（0～1 连续）
二、方法要点
端元提取 + 丰度反演（如 FCLS），估计混合像元内各类占地比例（0～1）。
输出连续丰度，而非单一类别标签。
三、适用场景
分辨率不够细、混种、稀疏植被、矿物丰度填图
【输入规格】
混合光谱、端元库或自动端元
四、业务价值
在混种、稀疏植被或分辨率不足时提供亚像元占比信息。
【可形成的产品】
各类丰度图（0～1 连续）
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
硬分类强迫唯一类别，导致比例估测失真。
【质量关注点】
输出连续丰度，而非单一类别标签。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
混合光谱 + 端元 → 丰度图 → 专题统计
关联：#35 光谱匹配、#34 硬分类（对照）
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/41_unmixing/run
高光谱算法体系 · 算法清单
51 / 62

## Slide 52
42. 异常检测
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
找出光谱上「不像周围大部分」的像元
【输出产品】
异常得分图 / 告警点位
二、方法要点
基于统计或重建残差计算异常得分，找出光谱上偏离背景的像元。
适合「先告警、再确认」的运维流程。
三、适用场景
病虫害爆发点、污染点、未知目标初筛
【输入规格】
单时相 Cube
四、业务价值
无充分标注时用于病虫害爆发点、污染点等初筛告警。
【可形成的产品】
异常得分图 / 告警点位
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
小范围异常被区域均值淹没，难以及时发现。
【质量关注点】
适合「先告警、再确认」的运维流程。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
单时相 Cube → 异常得分图 → 人工复核/补采样
关联：#5 云影（排除干扰）、#43 变化检测
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/42_anomaly_detect/run
高光谱算法体系 · 算法清单
52 / 62

## Slide 53
43. 多时相变化检测
所属层级：L3 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
对比两个或多个时相，找出变化区域
【输出产品】
变化掩膜、变化类型图
二、方法要点
对配准后的多时相 L2/L3 做差值、比值或变化向量分析，提取变化区。
配准与辐射一致性是前提，否则伪变化显著。
三、适用场景
灾损、砍伐、作物轮作、施工占地
【输入规格】
配准后的多时相 L2/L3
四、业务价值
支撑灾损、砍伐、轮作、施工占地等「变化位置」监测。
【可形成的产品】
变化掩膜、变化类型图
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
无变化产品时只能单期看图，难以回答阶段性变化问题。
【质量关注点】
配准与辐射一致性是前提，否则伪变化显著。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
多时相配准 → 变化检测 → 变化掩膜/类型图 → 告警
关联：#11 辐射归一、#19 配准、#45 告警
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/43_change_detect/run
高光谱算法体系 · 算法清单
53 / 62

## Slide 54
44. 分类后处理（形态学滤波 / CRF / 小斑剔除）
所属层级：L3→L4 ｜ 编号对齐算法清单与 API
一、功能定义
去掉椒盐噪声与过小斑块，使结果符合地物连续性
【输出产品】
平滑后的分类图、更干净的作物斑块
二、方法要点
形态学滤波、CRF 或小斑剔除，去除椒盐噪声与过小斑块。
出图验收前的标准后处理步骤。
三、适用场景
像素分类出图前；验收图美化
【输入规格】
原始 LabelMap
四、业务价值
提升分类图连续性与可读性，稳定后续面积统计。
【可形成的产品】
平滑后的分类图、更干净的作物斑块
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
碎斑过多影响验收观感，并干扰地块面积汇总。
【质量关注点】
出图验收前的标准后处理步骤。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
原始 LabelMap → 平滑分类图 → #45 地块汇总
关联：#34–38 分类、#25 对象、#45 汇总
【服务状态】
目录与接口已预留（骨架）
【API】/api/v1/44_postprocess_smooth/run
高光谱算法体系 · 算法清单
54 / 62

## Slide 55
45. 地块汇总、专题制图与业务告警（L4 核心）
所属层级：L4 ｜ 编号对齐算法清单与 API
可运行
一、功能定义
把像素结果变成「人能拍板」的亩数、占比、告警和建议
【输出产品】
面积表、地块 JSON、着色专题图、shp 斑块、告警列表、API
二、方法要点
以地块矢量为单元，对分类/指数栅格做分区统计，结合阈值生成报表与告警。
L4 核心交付形态：报表 + 专题图 + 接口。
三、适用场景
业务汇报、农事 App、补贴核对、产量预估输入
【输入规格】
L3 分类图/指数图 + 地块矢量 + 阈值规则
四、业务价值
将像素结果转化为面积、占比、告警列表等可对接业务系统的决策产品。
【可形成的产品】
面积表、地块 JSON、着色专题图、shp 斑块、告警列表、API
【典型使用方】
数据处理 · 算法分析 · 业务系统集成
五、缺失影响
缺少汇总时结果停留在技术图，难以进入业务系统与管理流程。
【质量关注点】
L4 核心交付形态：报表 + 专题图 + 接口。
【影响范围】精度 · 工期 · 验收通过率
六、流程位置与关联
【在链路中的位置】
L3 产品 + 地块边界 + 规则 → 面积表/JSON/专题图/告警/API
关联：全链路出口；本服务可运行
【服务状态】
已实现可联调
【API】/api/v1/45_parcel_zonal_stats/run
高光谱算法体系 · 算法清单
55 / 62

## Slide 56
第三部分｜服务能力与对接
统一 HTTP 入口，业界文件格式入出
服务定位与解决的问题
定位：高光谱算法能力的统一 HTTP 服务（单进程、一算法一目录）。
解决的问题：
· 业务系统无需各自实现遥感算法，通过标准文件与接口调用即可。
· 培训与联调统一入口：清单编号 ↔ 目录 ↔ API 一一对应。
· 先以教学实现打通闭环，再按优先级将骨架算法补齐到生产级。
调用形态：上传 GeoTIFF / GeoJSON / CSV → 返回 JSON（含统计与产物路径）。
交互文档：http://服务地址:28800/docs
高光谱算法体系 · 服务对接
56 / 62

## Slide 57
对不同角色的价值
同一套能力，面向业务、产品与算法三类读者
业务与管理
将光谱观测转化为分类图、长势图、面积与告警。
支撑农情监测、作物一张图等应用场景。
降低对单一算法专家的路径依赖。
验收关注：
· 专题图可读性
· 面积可核对
· 告警可执行
产品与应用研发
统一 API，可按场景组合算法。
业界格式便于接入 GIS / App。
每算法独立目录、README 与 testdata。
可从骨架渐进演进到生产实现。
对接关注：
· 契约稳定
· OpenAPI 可调试
· 样例可一键跑通
算法与数据工程
对齐 L0–L4 业界分层语言。
与小模型仓库能力可衔接。
输入输出契约清晰，便于验收。
实现关注：
· implemented 标记
· 产物 files 路径
· 与清单编号一致
高光谱算法体系 · 服务对接
57 / 62

## Slide 58
当前已实现能力（可联调）
教学级实现；接口形状按业界格式对齐
已实现 9 项
#12 白板 / 灰板反射率定标（经验线法）
#20 坏波段剔除与光谱去噪
#21 Savitzky–Golay 平滑 / 包络线去除
#22 标准化 / 归一化
#23 降维（PCA / MNF / ICA）
#27 NDVI（归一化植被指数）
#28 NDRE / 红边植被指数
#34 传统机器学习分类（SVM / 随机森林 / 逻辑回归）
#45 地块汇总、专题制图与业务告警（L4 核心）
覆盖类型：反射率定标示意 · 立方体清洗/特征 · 植被指数 · SVM 分类 · 地块汇总
其余 36 项：目录与 POST /api/v1/{id}/run 已预留（implemented=false），可按场景优先级补齐。
详细 curl 见：docs/算法API测试清单.md
高光谱算法体系 · 服务对接
58 / 62

## Slide 59
对接步骤与调用示例
工作目录：algorithm/source
三步对接
1）启动服务
./scripts/start.sh
默认：http://127.0.0.1:28800
2）查询清单
GET /api/v1/algorithms
3）调用算法
POST /api/v1/{algorithm_id}/run
-F file=@xxx.tif
-F file2=@yyy.geojson（可选）
-F params='{...}'
返回：success / data / files
示例：NDVI（#27）
curl -X POST \
"http://127.0.0.1:28800/api/v1/27_ndvi/run" \
-F "file=@algorithms/27_ndvi/testdata/input.tif" \
-F 'params={"red_band":2,"nir_band":3}'
业务侧可消费：
· data.mean / min / max
· files.ndvi_tif（GIS 底图）
· files.preview_png（预览）
同类方式对接 #34 分类、#45 汇总。
高光谱算法体系 · 服务对接
59 / 62

## Slide 60
能力边界与建设路径
汇报与立项需明确范围，避免预期错位
当前范围
教学/联调级算法实现 + 完整业界流程能力地图（45 目录对齐）。
非当前范围
完整生产级正射、大气、SfM 等通常由专用处理软件/处理中心承担。
仓库强项
L2→L3 分类小模型（hyper-spectral-small-modes）可继续接入本服务。
建议路径
先用已实现接口打通业务闭环，再按场景优先级将骨架补到生产级。
高光谱算法体系 · 服务对接
60 / 62

## Slide 61
总结与下一步
本材料覆盖的三部分
1. 架构：L0→L4 分层清晰，分类链与指标链并行。
2. 算法：45 项业界清单，逐项说明方法、输入输出、价值与流程位置。
3. 服务：HTTP 统一入口，GeoTIFF/GeoJSON 正规对接，可培训可联调。
建议下一步：
① 选定 1–2 个业务场景（作物分类 / 长势监测）打通应用演示。
② 按场景优先级补齐关键骨架算法到生产级。
③ 与 hyper-spectral-small-modes 分类模型深度对接本服务。
高光谱算法体系 · 总结
61 / 62

## Slide 62
谢谢
资料：algorithm/docs/（清单、流程、测试清单、本 PPT）
服务：algorithm/source/（HTTP API · 端口 28800）