## Slide 1
高光谱数据处理与算法体系
架构设计 · 55 项算法详解 · 服务能力与对接
政企科技蓝统一版｜专业培训与业务汇报材料
L0 → L1 → L2 → L3 → L4
核心链路：原始 DN → 反射率正射立方体 → 分类/指数产品 → 面积报表与业务告警
内容口径：55 项能力覆盖 L0–L4；全部可运行并产出 files
配套服务：统一 HTTP API；GeoTIFF / GeoJSON / CSV 标准格式

## Slide 2
目录
从采集到地块汇总的完整能力说明
01 架构设计
• 数据层级 L0–L4 定义与用户
• 分类链与长势指标链
• 业界交换文件格式
• 端到端业务处理路径
02 算法清单（55项）
• 按层级说明功能与方法要点
• 明确输入输出与产品形态
• 业务价值、缺失影响与流程位置
• 关联算法与实施提示
03 服务能力与对接
• 统一 HTTP 服务定位
• 已实现能力与接口契约
• 联调步骤与调用示例
• 能力边界与后续建设
高光谱算法体系 · 目录
2 / 72

## Slide 3
第一部分｜架构设计
先建立数据产品分层，再理解算法落点
核心结论
高光谱业务不是「一组光谱直接得到一个指标」。
业界将链路拆分为多层数据产品，层层增值：
L0 原始 DN 计数 + POS/元数据
L1 辐亮度（具备物理单位）
L2 反射率正射立方体（可上地图）
L3 分类图 / 指数图 / 反演图
L4 面积、报表、告警、业务 API
本仓库分类小模型主要落在 L2→L3；
业务系统最终消费的多为 L4 产品。
分层价值（摘要）
L0：保住可追溯的原始观测
L1：进入可定量的物理量空间
L2：形成算法可消费的标准底图
L3：提取类别、长势、胁迫等信息
L4：转化为可管理、可对接的结论
两条并行分析链均建立在 L2 之上：
① 分类链：回答「种了什么、各多少」
② 指标链：回答「长势/水分如何」
培训重点：先记住分层，再记算法名称。
高光谱算法体系 · 架构
3 / 72

## Slide 4
数据层级 L0–L4
形态 · 主要用户 · 可否直接用于管理决策
L0 原始层
形态：DN 帧/条带
POS、日志、定标板
用户：采集与预处理
决策：否
价值：原始可追溯
L1 辐射校正
形态：辐亮度
可含粗几何
用户：处理中心
决策：否
价值：物理可比
L2 反射率、镶嵌与特征
形态：反射率
正射立方体
用户：算法研发
决策：专业预览
价值：标准输入
L3 指数与识别
形态：分类/指数
反演/矢量
用户：分析与产品
决策：部分可读
价值：信息提取
L4 地块汇总
形态：亩数报表
告警与 API
用户：业务与系统
决策：是
价值：管理闭环
高光谱算法体系 · 架构
4 / 72

## Slide 5
端到端处理路径（以作物分类为例）
从飞行采集到业务系统可读结果
① 采集
无人机高光谱（可选 RGB）飞行；布置白板；记录样点类别与地块边界。
② 预处理
暗电流/坏线/定标 → 正射 → 镶嵌，形成 L2 反射率正射立方体（GeoTIFF）。
③ 分析
样本标注 + 分类模型（传统 ML / 空谱 CNN 等）→ L3 分类着色图。
④ 后处理
平滑与小斑剔除，提升图斑连续性，稳定面积统计。
⑤ 汇总
按地块分区统计亩数与占比 → L4 报表 / JSON / 专题图。
⑥ 应用
业务系统、GIS、大屏消费 L4；并行可走 NDVI/NDRE 长势监测链。
高光谱算法体系 · 架构
5 / 72

## Slide 6
两条业务主链路
均以 L2 反射率正射立方体为共同输入
A. 作物/地物分类链
L2 反射率正射立方体
→ 样本构建与特征处理（#20–26）
→ 分类模型（#34–39）
→ 图斑整理（#44）
→ 地块面积与专题图（#45）
回答的问题：
· 各地块种植了什么？
· 各类面积与空间分布如何？
本仓库小模型主要服务本链路。
验收关注：OA/Kappa + 面积核对。
B. 长势/胁迫指标链
L2 反射率正射立方体
→ NDVI/NDRE 等指数（#27–31）
→ 可选生化量反演（#32–33）
→ 热力专题图
→ 地块均值与阈值告警（#45）
回答的问题：
· 长势空间差异如何？
· 是否存在干旱/缺肥风险区？
链路更轻、更适合高频监测。
验收关注：阈值规则与告警闭环。
高光谱算法体系 · 架构
6 / 72

## Slide 7
业界文件格式介绍
服务与业务系统按标准格式交换，而非教学用 npy
GeoTIFF (.tif)
多波段栅格 + 地理参考；主格式
用途：L2 立方体、指数图、分类图
ENVI
经典高光谱交换；服务侧可读
用途：处理中心存量数据接入
GeoJSON
测区、地块、斑块矢量
用途：分区统计、AOI 裁剪
CSV
POS 轨迹、光谱库、端元表
用途：几何与光谱匹配辅助
JSON 报表
统计指标 + 产物路径 + 告警
用途：业务系统 / 大屏直接消费
高光谱算法体系 · 架构
7 / 72

## Slide 8
第二部分｜算法清单（55 项）
每项说明：功能 · 方法 · 场景 · 输入输出 · 价值 · 影响 · 流程
阅读与培训建议
1. 先按层级理解「本层解决什么业务问题」，再记忆算法名称。
2. 每页包含：功能定义、方法要点、适用场景、输入输出、业务价值、缺失影响、流程位置与关联。
3. 标注「可运行」表示当前 HTTP 服务可联调（教学实现）。
4. 分层覆盖：
#1–5 航线规划与采集质检 #6–11 辐射校正与相对归一 #12–26 反射率、镶嵌与特征
#27–43 指数与识别 #44–45 图斑整理与地块汇总 #46–55 植被指数补齐
5. 与仓库关系：L0–L2 工程能力多在处理中心；本仓库强项在 L2→L3 分类及可运行教学 API。
高光谱算法体系 · 算法清单
8 / 72

## Slide 9
算法分层总览
55 项能力与业务问题的对应关系
L0 航线规划与采集质检
#1–5
飞行与原始数据质量控制
航线规划与覆盖优化、同步曝光与时间戳对齐、POS轨迹平滑与杠杆臂校、架次过曝与场景统计质检、云/云影检测
L0→L1 辐射校正
#6–11
从 DN 到物理辐亮度
暗电流校正、坏线/坏像元修复、条带噪声去除、光谱微笑/关键畸变校正、辐射定标 DN→辐亮度、相对辐射归一
L1→L2 反射率与正射
#12–19
反射率、正射、镶嵌、配准
白板/灰板反射率定标、大气校正、BRDF/观测几何校正、POS中心点与GSD粗定、正射校正、影像匹配与镶嵌、Wallis局部匀色、HSI-RGB全局平移配
L2 镶嵌与特征
#20–26
清洗、特征、样本构建
坏波段剔除、Savitzky-Gol、标准化/归一化、PCA/MNF降维、波段/特征选择、超像素/对象分割、Patch/样本构建
高光谱算法体系 · 算法清单
9 / 72

## Slide 10
算法分层总览
55 项能力与业务问题的对应关系
L3 指数与识别（上）
#27–33
长势、水分、生化量
NDVI植被指数、NDRE红边植被指数、EVI/SAVI/MSA、NDMI/NDWI/MN、红边位置与光谱特征参数、经验回归反演、辐射传输物理反演
L3 指数与识别（下）
#34–43
类别、斑块、异常、变化
SVM/随机森林分类、光谱匹配分类、1D-CNN光谱分类、2D/3D-CNN空谱分、SpectralForm、SAM均值原型少样本分类、低NDVI种子ACE目标、混合像元分解、异常检测、多时相变化检测
L3→L4 图斑整理与地块汇总
#44–45
平滑与地块统计
分类后处理平滑/小斑剔除、地块汇总与专题统计
L3 植被指数补齐
#46–55
RECI 到 NDSI 的独立指数
RECI红边叶绿素指数、GNDVI绿色归一化植被、OSAVI优化土壤调节植、ARVI耐大气植被指数、VARI可见大气阻力指数、叶面积经验指数、NBR标准化燃烧率、SIPI结构不敏感色素指、GCI绿色叶绿素指数、NDSI归一化差值雪指数
高光谱算法体系 · 算法清单
10 / 72

## Slide 11
01. 航线规划与覆盖优化
层级：L0 前 ｜ algorithm_id：01_flight_planning
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
规划航高、重叠、航迹，保证测区采全、可拼接
典型场景：无人机起飞前；大田、园区、矿区测绘任务
02｜技术原理
依据测区边界、DEM 与相机视场，计算航高、旁向/航向重叠率与航迹间距；输出可执行航点序列。
工程提示：典型旁向重叠 60%–80%；分辨率由航高与像元尺寸共同决定。
03｜输入与输出
输入：测区边界、DEM、相机参数、分辨率要求、禁飞区
输出：航线文件、航点列表、预估架次与时长
流程位置：上机前规划 → 飞行采集 → #4 架次质检
04｜业务价值
保证测区完整覆盖与可镶嵌性，是后续几何处理与面积统计的前提条件。
风险提示：重叠不足将产生空洞；设计过密则增加架次与存储成本，延误交付周期。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#3 POS、#16 正射、#17 镶嵌
API：/api/v1/01_flight_planning/run
高光谱算法体系 · 算法清单
11 / 72

## Slide 12
02. 同步曝光与时间戳对齐
层级：L0 ｜ algorithm_id：02_sync_timestamp
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
让高光谱、RGB、POS 在时间轴上对齐，避免「图对不上姿态」
典型场景：多传感器挂载同飞；后续几何与融合的前提
02｜技术原理
以统一时钟或硬件触发脉冲为基准，对齐高光谱、RGB、POS 各传感器时间戳，建立帧级对应关系。
工程提示：工程上常输出「帧号—时间—姿态」对应表，作为几何链路输入。
03｜输入与输出
输入：各传感器时间戳、触发脉冲记录
输出：对齐后的帧-姿态对应表
流程位置：多传感器采集 → 时间对齐 → #3 POS 解算 / 几何处理
04｜业务价值
保障多源数据时空一致，避免几何校正阶段图—姿态错位。
风险提示：时间未对齐将导致正射漂移、镶嵌错位，后续排查成本高。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#3 POS、#15 地理定位、#19 多源配准
API：/api/v1/02_sync_timestamp/run
高光谱算法体系 · 算法清单
12 / 72

## Slide 13
03. POS轨迹平滑与杠杆臂校正
层级：L0 ｜ algorithm_id：03_pos_solution
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
对已解算 POS CSV 做轨迹平滑与杠杆臂校正
典型场景：所有需要正射、镶嵌、上地图的飞行任务
02｜技术原理
读取已解算 POS CSV，做粗差剔除、轨迹平滑与杠杆臂校正，输出平滑后的位置、姿态与速度。
工程提示：输入须已含 time/lat/lon/alt/roll/pitch/yaw；本服务不读取原始 IMU 比力或角速度。
03｜输入与输出
输入：已解算 POS CSV（time,lat,lon,alt,roll,pitch,yaw）
输出：平滑后的位置、姿态、速度与 gnss_ok 标志（JSON/CSV）
流程位置：L0 原始包 → POS 轨迹平滑/杠杆臂 → #15/#16 几何校正
04｜业务价值
为后续粗定位与正射提供更稳定的轨迹，而不是从原始 IMU 重新解算姿态。
风险提示：无可用 POS CSV 则无法平滑轨迹或改正安装偏移，后续几何处理缺少外方位输入。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#2 时间对齐、#15 地理定位、#16 正射
API：/api/v1/03_pos_solution/run
高光谱算法体系 · 算法清单
13 / 72

## Slide 14
04. 架次过曝与场景统计质检
层级：L0 ｜ algorithm_id：04_flight_qc
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
统计过曝/欠曝比例与场景亮度，门控本架是否可进入后续处理
典型场景：落地后第一道关；光照突变、颠簸、存储异常时
02｜技术原理
统计过曝/欠曝比例与场景亮度分布，仅以过曝比例门控通过与复飞。
工程提示：建议将饱和像元比例设为硬阈值，写入项目验收标准；本服务不检测丢帧。
03｜输入与输出
输入：L0 DN GeoTIFF，可选 bit_depth 与过曝比例阈值
输出：质检报告（过曝/欠曝比例、场景统计、通过/复飞建议）
流程位置：落地 → 过曝质检闸门 → 通过则进入 L0→L1；不通过则补飞
04｜业务价值
在处理管线入口拦截过曝架次，控制无效算力投入与返工风险。
风险提示：劣质数据进入后续环节，将造成指数/分类结果不可信并浪费处理资源。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#1 航线规划、#5 云影检测、#10 辐射定标
API：/api/v1/04_flight_qc/run
高光谱算法体系 · 算法清单
14 / 72

## Slide 15
05. 云/云影检测
层级：L0 ｜ algorithm_id：05_cloud_shadow
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
识别云与阴影覆盖，避免当正常地物分析
典型场景：卫星与高空数据常见；低空偶发薄云/树影也可借鉴
02｜技术原理
基于光谱/亮度阈值或分类模型识别云与阴影，输出二值或概率掩膜。
工程提示：卫星与高空数据更关键；低空亦需关注树影与薄云。
03｜输入与输出
输入：L0/L1 多波段或 RGB
输出：云/影掩膜（0/1 或概率图）
流程位置：L0/L1 预览 → 云影掩膜 → 在 L3 分析中屏蔽或触发补采
04｜业务价值
避免将遮挡区误判为作物或异常长势，提高专题图可信度。
风险提示：未掩膜时，指数出现虚假低值，分类产生伪斑块，影响农事判断。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#4 架次质检、#27–30 指数、#34–37 分类
API：/api/v1/05_cloud_shadow/run
高光谱算法体系 · 算法清单
15 / 72

## Slide 16
06. 暗电流校正
层级：L0→L1 ｜ algorithm_id：06_dark_current
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
减去传感器在无光时的本底，降低固定偏差
典型场景：高光谱相机预处理几乎标配
02｜技术原理
采集或调用暗电流参考帧，按像元/波段从原始 DN 中扣除本底：DN' = DN − Dark。
工程提示：暗帧应与工作积分时间、温度条件匹配，否则校正不完全。
03｜输入与输出
输入：原始 DN、暗电流参考帧
输出：去本底后的 DN
流程位置：原始 DN → 暗电流校正 → #7/#8 缺陷修复 → #10 辐射定标
04｜业务价值
降低固定偏差，使弱信号区更接近真实辐射响应。
风险提示：未校正时本底抬高整体亮度，定量指数与定标系数产生系统偏差。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#7 坏像元、#8 去条带、#10 辐射定标
API：/api/v1/06_dark_current/run
高光谱算法体系 · 算法清单
16 / 72

## Slide 17
07. 坏线/坏像元修复
层级：L0→L1 ｜ algorithm_id：07_bad_pixel
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
修复探测器坏点、坏列，避免条纹伪影
典型场景：推扫相机老化或出厂缺陷
02｜技术原理
依据坏像元表识别坏点/坏列，采用邻域插值或中值填充进行修复。
工程提示：推扫探测器老化时坏列增多，建议纳入设备维保监测。
03｜输入与输出
输入：DN、坏像元表
输出：修复后 DN（插值或邻域填充）
流程位置：暗电流后 → 坏像元修复 → #8 去条带或 #10 定标
04｜业务价值
消除固定条纹与黑点伪影，避免被后续模型当作地物特征。
风险提示：坏列残留会在分类图中形成条状误差，降低产品合格率。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#6 暗电流、#8 去条带
API：/api/v1/07_bad_pixel/run
高光谱算法体系 · 算法清单
17 / 72

## Slide 18
08. 条带噪声去除
层级：L0→L1 ｜ algorithm_id：08_destriping
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
去除推扫方向周期性亮暗条纹
典型场景：机载/星载推扫高光谱常见问题
02｜技术原理
针对推扫方向周期性亮暗条纹，采用矩匹配、滤波或频域方法抑制条带噪声。
工程提示：机载/星载推扫高光谱的常见刚需步骤。
03｜输入与输出
输入：校正中 DN 或辐亮度
输出：去条带影像
流程位置：DN/辐亮度 → 去条带 → #10 辐射定标或 #12 反射率定标
04｜业务价值
提升辐射一致性，改善镶嵌观感与分类稳定性。
风险提示：残留条带导致镶嵌接缝明显，分类沿飞行方向出现系统性误差。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#7 坏像元、#10/#12 定标、#17 镶嵌
API：/api/v1/08_destriping/run
高光谱算法体系 · 算法清单
18 / 72

## Slide 19
09. 光谱微笑/关键畸变校正
层级：L0→L1 ｜ algorithm_id：09_smile_keystone
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
校正光谱维与空间维耦合畸变，保证「同一波段真的是同一波长」
典型场景：精密定量与光谱库匹配前；高端机载/星载处理
02｜技术原理
基于实验室光谱定标与传感器模型，校正 Smile（光谱维弯曲）与 Keystone（空间—光谱耦合）。
工程提示：农情粗指数有时可简化；矿物识别与精密反演建议保留。
03｜输入与输出
输入：传感器模型、实验室光谱定标数据、DN/辐亮度
输出：光谱几何校正后的数据立方体
流程位置：传感器级预处理 → 光谱几何校正 → #35 光谱匹配 / #32–33 反演
04｜业务价值
保证「同一波段对应同一波长」，支撑光谱库匹配与精密定量。
风险提示：未校正时与标准光谱库无法对齐，SAM/精细反演精度显著下降。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#10 辐射定标、#35 SAM、#31 红边参数
API：/api/v1/09_smile_keystone/run
高光谱算法体系 · 算法清单
19 / 72

## Slide 20
10. 辐射定标 DN→辐亮度
层级：L0→L1 ｜ algorithm_id：10_radiance_calibration
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
把仪器计数变成有单位的辐亮度，具备物理可比性
典型场景：定量遥感、跨传感器对比、进入大气校正前
02｜技术原理
应用定标系数与积分时间等元数据：L = gain × DN + offset，得到有物理单位的辐亮度。
工程提示：输出为 L1 Radiance Cube/条带，需保留单位与波段中心波长元数据。
03｜输入与输出
输入：校正后 DN、定标系数、积分时间等元数据
输出：L1 辐亮度产品（Radiance Cube/条带）
流程位置：校正后 DN → L1 辐亮度 → #12 白板定标或 #13 大气校正
04｜业务价值
实现跨传感器、跨架次的物理可比，是定量遥感的基础里程碑。
风险提示：停留在 DN 无法开展严谨定量对比，后续大气/反射率链路缺少物理输入。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#6–9 预处理、#12/#13 反射率
API：/api/v1/10_radiance_calibration/run
高光谱算法体系 · 算法清单
20 / 72

## Slide 21
11. 相对辐射归一
层级：L1 ｜ algorithm_id：11_relative_radiometric
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
消除不同架次光照、增益差异，使亮度可对比
典型场景：一天多架次、多日监测、镶嵌前匀光
02｜技术原理
利用重叠区或伪不变特征，对多景进行相对辐射归一，消除增益与光照差异。
工程提示：监测类项目应将辐射一致性纳入质量指标。
03｜输入与输出
输入：多景 L1/L2、重叠区或伪不变特征
输出：辐射一致化后的多景数据
流程位置：多景 L1/L2 → 相对辐射归一 → #17 镶嵌 / #43 变化检测
04｜业务价值
支持多架次/多时相公平对比，以及镶嵌前匀光。
风险提示：未归一时时间序列出现虚假「长势跳变」，告警规则失效。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#17 镶嵌、#18 匀色、#43 变化检测
API：/api/v1/11_relative_radiometric/run
高光谱算法体系 · 算法清单
21 / 72

## Slide 22
12. 白板/灰板反射率定标
层级：L1→L2 ｜ algorithm_id：12_panel_reflectance
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
用地面参考板把辐亮度转为地表反射率（无人机最常用）
典型场景：低空农情、植被指数、分类前；替代完整大气校正
02｜技术原理
经验线法：利用地面白板/灰板同步测量，将辐亮度线性转换为近似地表反射率。
工程提示：本服务已提供教学级可运行接口；白板应置于测区代表性光照条件下。
03｜输入与输出
输入：辐亮度、白板光谱/同步测量
输出：近似/地表 反射率立方体
流程位置：L1 辐亮度 + 白板 → 反射率立方体 → L2 分析入口
04｜业务价值
无人机农情最常用的反射率获取路径，为指数与分类提供标准底图。
风险提示：量纲错误将导致跨天不可比，指数与分类结果缺乏一致性。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#13 大气校正（替代路径）、#27–34 分析
API：/api/v1/12_panel_reflectance/run
高光谱算法体系 · 算法清单
22 / 72

## Slide 23
13. 大气校正
层级：L1→L2 ｜ algorithm_id：13_atmospheric_correction
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
扣除大气吸收散射，得到更接近真实的地表反射率
典型场景：卫星高光谱、有人机高空；跨区域定量对比
02｜技术原理
基于辐射传输（如 6S/MODTRAN 类）或暗目标法等，扣除大气吸收与散射。
工程提示：卫星/高空项目更依赖；低空无人机多以白板法简化。
03｜输入与输出
输入：辐亮度、大气参数（水汽、气溶胶等）
输出：地表反射率产品（常称 L2A 一类）
流程位置：L1 辐亮度 + 大气参数 → 地表反射率（L2A 类）
04｜业务价值
获得更接近真实的地表反射率，支撑跨区域、跨季节定量产品。
风险提示：未校正时反射率含大气「染色」，区域对比与反演偏差增大。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#12 白板定标（低空常用替代）、#32–33 反演
API：/api/v1/13_atmospheric_correction/run
高光谱算法体系 · 算法清单
23 / 72

## Slide 24
14. BRDF/观测几何校正
层级：L1→L2 ｜ algorithm_id：14_brdf_correction
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
减弱太阳-观测角度不同造成的「一边亮一边暗」
典型场景：宽视场航带边缘、多日多角度合成
02｜技术原理
根据太阳—观测几何，对双向反射分布（BRDF）效应进行归一或校正。
工程提示：宽视场航测、多日多角度合景时优先考虑。
03｜输入与输出
输入：反射率、太阳/观测天顶角方位角
输出：角度归一后的反射率
流程位置：反射率 + 角度元数据 → 角度归一反射率 → 镶嵌/监测
04｜业务价值
减弱航带边缘「一边亮一边暗」，提高大范围合成一致性。
风险提示：角度效应残留会造成假异常斑与镶嵌花斑。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#17 镶嵌、#11 相对辐射、#43 变化检测
API：/api/v1/14_brdf_correction/run
高光谱算法体系 · 算法清单
24 / 72

## Slide 25
15. POS中心点与GSD粗定位
层级：L1→L2 ｜ algorithm_id：15_geo_locate
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
以单个 POS 中心点与 GSD 写北向上仿射，不使用姿态
典型场景：正射前；快速预览落点
02｜技术原理
以单个 POS 中心点与估算 GSD 写北向上仿射，供落点预览；不使用姿态。
工程提示：精度通常不足以直接量亩，也不是共线方程正射，但满足任务级预览。
03｜输入与输出
输入：影像条带、POS、相机内参
输出：带粗略地理参考的条带
流程位置：影像条带 + POS 中心点 → 粗地理参考 → #16 正射
04｜业务价值
快速确认飞行落点，为精正射提供粗定位起点。
风险提示：无法预览落点时，任务质检与正射排错效率显著下降。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#3 POS、#16 正射、#4 质检
API：/api/v1/15_geo_locate/run
高光谱算法体系 · 算法清单
25 / 72

## Slide 26
16. 正射校正
层级：L1→L2 ｜ algorithm_id：16_orthorectify
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
消除地形起伏与姿态引起的几何畸变，像素可准确落图
典型场景：要量面积、叠地块、做 GIS 的所有项目
02｜技术原理
引入 DEM 与相机模型，消除地形起伏与姿态引起的几何畸变，生成正射条带。
工程提示：「能否进入 GIS 与量亩」的关键分水岭。
03｜输入与输出
输入：条带、POS、DEM、相机模型
输出：正射条带（Orthophoto / Ortho Cube）
流程位置：粗定位条带 + DEM → 正射条带 → #17 镶嵌
04｜业务价值
使像素可准确叠合地块边界，支撑面积量测与 GIS 分析。
风险提示：几何不准导致地块错位，面积统计系统性失真。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#15 地理定位、#17 镶嵌、#45 地块统计
API：/api/v1/16_orthorectify/run
高光谱算法体系 · 算法清单
26 / 72

## Slide 27
17. 影像匹配与镶嵌
层级：L2 ｜ algorithm_id：17_mosaic
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
多航带拼成测区完整一张图
典型场景：大田多航线飞行；生成整景 L2
02｜技术原理
把同 CRS 的两幅 GeoTIFF 落到统一网格，重叠区做距离加权羽化；不搜索接缝线，也不做同名点匹配。
工程提示：算法研发侧最常见的标准输入形态。
03｜输入与输出
输入：多条正射条带、重叠区
输出：整景反射率正射立方体（典型 L2 交付）
流程位置：多条正射条带 → 地理镶嵌/羽化 → 整景反射率正射立方体（典型 L2）
04｜业务价值
形成测区完整 L2 产品，供整村/整园尺度分析与制图。
风险提示：仅保留碎片条带时，无法开展区域级专题产品。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#16 正射、#18 匀色、#19 配准
API：/api/v1/17_mosaic/run
高光谱算法体系 · 算法清单
27 / 72

## Slide 28
18. Wallis局部匀色
层级：L2 ｜ algorithm_id：18_color_balance
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
逐波段 Wallis 局部匀光，不执行接缝线优化
典型场景：出图给客户看；镶嵌后美化
02｜技术原理
逐波段执行 Wallis 局部匀色；当前不搜索或优化接缝线。
工程提示：偏交付质量环节，但对项目验收影响直接。
03｜输入与输出
输入：镶嵌前多条带或初镶嵌图
输出：匀色后镶嵌产品
流程位置：初镶嵌 → Wallis 局部匀色 → 交付或进入分析
04｜业务价值
提升交付图可读性与验收通过率，不改变几何框架。
风险提示：明暗跳变会降低产品观感，影响业务验收评价。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#17 镶嵌、#11 相对辐射
API：/api/v1/18_color_balance/run
高光谱算法体系 · 算法清单
28 / 72

## Slide 29
19. HSI-RGB全局平移配准
层级：L2 ｜ algorithm_id：19_multi_source_register
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
估计全局亚像元平移，把 RGB 对齐到 HSI
典型场景：已粗对齐、仅剩平移差异的 HSI-RGB 栅格
02｜技术原理
估计一个全局亚像元平移，把 RGB 栅格对齐到 HSI；不处理矢量。
工程提示：打通「图、谱、田」三层数据是产品闭环关键。
03｜输入与输出
输入：HSI Cube、RGB 栅格
输出：HSI 参考栅格与平移后的 RGB
流程位置：HSI + RGB → 全局平移配准 → 标注/统计
04｜业务价值
支撑「真彩色目视 + 光谱算法 + 按地块统计」的标准业务形态。
风险提示：未配准导致标注错位、裁剪错误，面积与专题统计失效。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#17 镶嵌、#34–40 分析、#45 汇总
API：/api/v1/19_multi_source_register/run
高光谱算法体系 · 算法清单
29 / 72

## Slide 30
20. 坏波段剔除
层级：L2 ｜ algorithm_id：20_bad_band_remove
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
去掉水汽强吸收等噪声波段，提升后续稳定
典型场景：分类/指数/反演前；1400、1900 nm 附近常剔除
02｜技术原理
按场景像元均值/标准差比（非传感器 SNR）与水汽吸收特征剔除坏波段；本算法只剔除波段，不执行光谱去噪。
工程提示：约 1400/1900 nm 水汽带常剔除；本服务可运行。
03｜输入与输出
输入：L2 反射率 Cube
输出：清洗后 Cube（波段数减少）
流程位置：L2 Cube → 坏波段剔除 → #21–23 特征处理或直接分析
04｜业务价值
减少噪声波段对模型与指数的干扰，提高结果稳定性。
风险提示：保留强噪声波段会导致分类抖动与指数异常尖峰。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#21 SG、#23 PCA、#27–37 分析
API：/api/v1/20_bad_band_remove/run
高光谱算法体系 · 算法清单
30 / 72

## Slide 31
21. Savitzky-Golay平滑
层级：L2 ｜ algorithm_id：21_savgol_smooth
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
平滑光谱噪声；包络线去除突出吸收特征
典型场景：矿物识别、精细光谱匹配、特征工程
02｜技术原理
Savitzky–Golay 多项式滑动平滑；可选 Continuum Removal 突出吸收特征。
工程提示：窗口长度与多项式阶次需匹配波段采样密度；本服务可运行。
03｜输入与输出
输入：像素光谱或整景 Cube
输出：平滑谱 / 去包络光谱特征
流程位置：清洗后光谱/Cube → 平滑/去包络 → 匹配、回归或深度学习
04｜业务价值
抑制光谱毛刺并增强吸收谷，利于精细识别与特征工程。
风险提示：噪声过大时弱特征被掩盖，匹配与反演灵敏度下降。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#20 坏波段剔除、#35 SAM、#32 回归
API：/api/v1/21_savgol_smooth/run
高光谱算法体系 · 算法清单
31 / 72

## Slide 32
22. 标准化/归一化
层级：L2 ｜ algorithm_id：22_normalize
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
统一数值范围，便于机器学习
典型场景：几乎所有 ML/DL 训练与推理前
02｜技术原理
对光谱向量或立方体做 z-score / min-max 等变换，统一量纲。
工程提示：几乎所有 ML/DL 训练与推理前的标配步骤；本服务可运行。
03｜输入与输出
输入：Cube 或光谱向量
输出：z-score / minmax 等标准化特征
流程位置：Cube → 标准化特征 → #23 PCA / #34–38 分类
04｜业务价值
改善机器学习收敛与跨相机迁移能力。
风险提示：未标准化时模型偏向数值幅度大的波段，泛化变差。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#23 降维、#34 SVM、#36–38 深度学习
API：/api/v1/22_normalize/run
高光谱算法体系 · 算法清单
32 / 72

## Slide 33
23. PCA/MNF降维
层级：L2 ｜ algorithm_id：23_pca
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
压缩高度相关的上百波段，降冗余与噪声
典型场景：深度学习前、小样本、算力有限；本仓库部分模型内含 PCA
02｜技术原理
PCA/MNF/ICA 将高度相关的上百波段压缩为低维主成分（常用 10–40 维）。
工程提示：本仓库部分小模型流水线内含 PCA；本服务可运行。
03｜输入与输出
输入：高维 Cube
输出：低维特征立方体（如 10–40 维）
流程位置：高维 Cube → 低维特征立方体 → 分类/回归
04｜业务价值
降冗余、抑噪声、降算力，加快训练与边缘部署。
风险提示：全波段直接训练易过拟合且耗时长，部署成本高。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#22 标准化、#24 波段选择、#34–37 分类
API：/api/v1/23_pca/run
高光谱算法体系 · 算法清单
33 / 72

## Slide 34
24. 波段/特征选择
层级：L2 ｜ algorithm_id：24_band_select
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
选出对任务最有区分力的波段或指数，而不是盲目全波段
典型场景：特定作物区分、传感器定波段、边缘设备轻量化
02｜技术原理
基于可分性准则、重要性评分或包装法，选出对任务区分力最强的波段子集。
工程提示：波段选择强调「可解释子集」；PCA 强调「正交压缩」。
03｜输入与输出
输入：Cube +（可选）样区标签
输出：优选波段列表 / 特征表
流程位置：Cube +（可选）标签 → 优选波段列表 → 轻量模型/传感器配置
04｜业务价值
在精度可接受前提下降低数据量，指导定波段传感器与轻量化部署。
风险提示：盲目全波段增加成本，未必提升精度。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#23 降维、#27–31 指数、特定作物分类
API：/api/v1/24_band_select/run
高光谱算法体系 · 算法清单
34 / 72

## Slide 35
25. 超像素/对象分割
层级：L2 ｜ algorithm_id：25_superpixel
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
把影像切成均质小对象，再以对象为单位分类，减少椒盐噪声
典型场景：农田斑块、林斑；对象级分类前处理
02｜技术原理
超像素/面向对象分割生成均质斑块，后续以对象为单位分类或统计。
工程提示：对象尺度应与田块管理单元匹配。
03｜输入与输出
输入：L2 影像（可含 RGB）
输出：超像素标签图 / 对象多边形
流程位置：L2 影像 → 对象多边形 → 对象级分类或制图
04｜业务价值
减少椒盐噪声，结果更符合农田斑块连续性。
风险提示：纯像素分类易碎斑，地块边界可读性差。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#34–38 分类、#44 后处理、#45 汇总
API：/api/v1/25_superpixel/run
高光谱算法体系 · 算法清单
35 / 72

## Slide 36
26. Patch/样本构建
层级：L2 ｜ algorithm_id：26_patch_build
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
切出模型可训练、可推理的邻域立方体或光谱向量
典型场景：CNN/Transformer 训练；本仓库常见 `createImageCubes`
02｜技术原理
按窗宽从立方体切取邻域 Patch 或光谱向量，并与标签对齐构成训练/推理样本。
工程提示：窗宽需在空间上下文与类别纯度之间权衡。
03｜输入与输出
输入：Cube、标签图、窗宽
输出：样本张量 `(N,W,W,B)` 或 `(N,B)` + 类别
流程位置：Cube + 标签 + 窗宽 → 样本张量 (N,W,W,B)/(N,B) → #36–38
04｜业务价值
为 CNN/Transformer 提供标准张量输入，统一训练与推理接口。
风险提示：缺少规范样本构建则深度学习管线无法稳定复现。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#37 3D-CNN、#38 Transformer、本仓库 createImageCubes
API：/api/v1/26_patch_build/run
高光谱算法体系 · 算法清单
36 / 72

## Slide 37
27. NDVI植被指数
层级：L3 ｜ algorithm_id：27_ndvi
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
表征植被绿度、活力及冠层覆盖状况
典型场景：长势监测、物候；农情最通用指标
02｜技术原理
NDVI = (NIR − RED) / (NIR + RED)，输出约 −1～1 的单波段专题图。
工程提示：茂密冠层易饱和，可并行使用 NDRE/EVI；本服务可运行。
03｜输入与输出
输入：反射率立方体（按索引取红光与近红外）
输出：NDVI 单波段图（约 −1～1）
流程位置：L2 红光+近红外 → NDVI 图 → #45 地块均值/阈值告警
04｜业务价值
最通用的植被绿度与光合活性表征，适合长势监测与物候观察。
风险提示：缺少快速长势产品时，监测业务缺乏标准化入口指标。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#28 NDRE、#29 EVI/SAVI、#45 汇总
API：/api/v1/27_ndvi/run
高光谱算法体系 · 算法清单
37 / 72

## Slide 38
28. NDRE红边植被指数
层级：L3 ｜ algorithm_id：28_ndre
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
利用红边对叶绿素更敏感，适合密冠层
典型场景：成熟期、氮营养相关监测；高光谱优势场景
02｜技术原理
NDRE = (NIR − RE) / (NIR + RE)，利用红边波段对叶绿素变化更敏感。
工程提示：高光谱/多光谱红边配置的典型增值指标；本服务可运行。
03｜输入与输出
输入：近红外、红边反射率
输出：NDRE（或同类红边指数）图
流程位置：L2 红边+近红外 → NDRE 图 → 营养诊断专题 / #45
04｜业务价值
适用于密冠层与氮营养相关监测，发挥红边观测优势。
风险提示：仅用 NDVI 时，成熟期差异可能被饱和掩盖，施肥诊断不足。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#27 NDVI、#31 红边参数、#32 氮含量反演
API：/api/v1/28_ndre/run
高光谱算法体系 · 算法清单
38 / 72

## Slide 39
29. EVI/SAVI/MSAVI
层级：L3 ｜ algorithm_id：29_evi_savi
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
减轻大气干扰、土壤背景或 NDVI 饱和
典型场景：茂密冠层用 EVI；苗期稀疏用 SAVI/MSAVI
02｜技术原理
EVI 引入蓝光抑制大气；SAVI/MSAVI 引入土壤调节因子，缓解土壤背景与饱和。
工程提示：茂密优先 EVI；稀疏苗期优先 SAVI/MSAVI。
03｜输入与输出
输入：NIR、RED，及 BLUE 或土壤因子 L
输出：对应指数专题图
流程位置：按生育期选择指数 → 专题图 → 地块汇总
04｜业务价值
在苗期稀疏或过密冠层阶段提供比 NDVI 更稳妥的长势表征。
风险提示：生育期不匹配指数时，长势评估偏差增大。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#27 NDVI、#28 NDRE
API：/api/v1/29_evi_savi/run
高光谱算法体系 · 算法清单
39 / 72

## Slide 40
30. NDMI/NDWI/MNDWI
层级：L3 ｜ algorithm_id：30_ndmi_ndwi
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
估计冠层水分或提取水体/淹田
典型场景：干旱、灌溉、湿地、农田积水
02｜技术原理
NDMI≈(NIR−SWIR)/(NIR+SWIR)；NDWI/MNDWI 用绿/SWIR 等组合提取水分或水体。
工程提示：与长势指数并列的第二条常用指标链；注意 SWIR 波段可用性。
03｜输入与输出
输入：NIR+SWIR 或 GREEN+NIR/SWIR
输出：水分/水体指数图
流程位置：L2 相关波段 → 水分/水体指数图 → 阈值告警 / #45
04｜业务价值
支撑干旱、灌溉、湿地与农田积水等水分管理类专题。
风险提示：仅有绿度维度时，水分胁迫与淹田识别能力不足，农事建议不完整。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#27 长势链、#42 异常、#43 变化
API：/api/v1/30_ndmi_ndwi/run
高光谱算法体系 · 算法清单
40 / 72

## Slide 41
31. 红边位置与光谱特征参数
层级：L3 ｜ algorithm_id：31_red_edge_params
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
从连续光谱提取红边位置、吸收谷深度等参数
典型场景：物候、胁迫早期、高光谱相对多光谱的差异化能力
02｜技术原理
从连续光谱提取红边位置（REP）、吸收谷深度、一阶导数特征等参数栅格。
工程提示：适合作为高光谱能力说明与科研/精品监测产品。
03｜输入与输出
输入：连续反射率光谱
输出：参数栅格（如红边位置 nm）
流程位置：连续反射率 → 参数栅格 → 物候/胁迫专题
04｜业务价值
体现高光谱相对宽波段多光谱的差异化监测能力（物候/胁迫早期）。
风险提示：仅做传统宽波段指数时，难以体现高光谱投入的增量价值。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#28 NDRE、#21 去包络、#32 反演
API：/api/v1/31_red_edge_params/run
高光谱算法体系 · 算法清单
41 / 72

## Slide 42
32. 经验回归反演
层级：L3 ｜ algorithm_id：32_regression_inversion
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
把光谱映射为叶绿素、氮含量、含水率等连续生化量
典型场景：精准施肥、长势诊断；有地面化验样本时
02｜技术原理
以 PLS/随机森林/神经网络等建立光谱—生化量回归（叶绿素、氮、含水率等）。
工程提示：依赖代表性地面样本；无样本时不可盲目外推。
03｜输入与输出
输入：光谱/指数特征 + 地面真值（训练时）
输出：连续量专题图（带物理单位）
流程位置：光谱特征 + 地面化验样本 → 训练 → 连续量专题图
04｜业务价值
将光谱映射为带物理单位的连续量，服务精准施肥与诊断。
风险提示：停留在定性看图，难以形成剂量级农事处方。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#27–31 特征、#33 物理反演、#45 报表
API：/api/v1/32_regression_inversion/run
高光谱算法体系 · 算法清单
42 / 72

## Slide 43
33. 辐射传输物理反演
层级：L3 ｜ algorithm_id：33_physical_inversion
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
用冠层辐射传输机理反演 LAI、叶绿素等
典型场景：高精度定量科研与业务；成本高于简单指数
02｜技术原理
基于冠层辐射传输机理（如 PROSAIL 类）反演 LAI、叶绿素等参数。
工程提示：与经验回归互补：机理约束 vs 数据驱动。
03｜输入与输出
输入：反射率、模型先验参数
输出：物理参数图（如 LAI）
流程位置：反射率 + 先验参数 → 物理反演 → 参数图（如 LAI）
04｜业务价值
可解释性强，适合高精度定量科研与高端业务。
风险提示：复杂场景仅靠经验回归可能外推失败；物理法成本更高。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#13 大气校正、#32 经验回归
API：/api/v1/33_physical_inversion/run
高光谱算法体系 · 算法清单
43 / 72

## Slide 44
34. SVM/随机森林分类
层级：L3 ｜ algorithm_id：34_svm_rf_classify
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
按像素判别作物/地物类别
典型场景：小样本基线、快速上线、可解释要求高；本仓库含此类
02｜技术原理
以光谱或降维特征训练 SVM/随机森林/逻辑回归，按像素输出类别；可计算 OA/AA/Kappa。
工程提示：本服务可运行，并返回精度指标便于验收。
03｜输入与输出
输入：光谱或降维特征 + 训练标签
输出：分类图 LabelMap；可算 OA/AA/Kappa
流程位置：特征 + 训练标签 → 分类图 → #44 后处理 → #45 面积
04｜业务价值
小样本条件下快速回答「地物/作物类别」问题，可解释性较好。
风险提示：缺少基线分类能力时，业务无法输出作物一张图，深度学习也缺少对照。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#23 PCA、#37 深度学习、#44/#45
API：/api/v1/34_svm_rf_classify/run
高光谱算法体系 · 算法清单
44 / 72

## Slide 45
35. 光谱匹配分类(SAM)
层级：L3 ｜ algorithm_id：35_spectral_matching
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
用光谱形状与标准光谱库比对识别物质
典型场景：矿物填图、已知光谱库的目标识别
02｜技术原理
光谱角制图（SAM）等：比较像元光谱与端元/光谱库的形状相似度。
工程提示：地质与目标识别常用；一般作物分类更多用监督分类。
03｜输入与输出
输入：像素光谱、端元/光谱库
输出：匹配类别图或光谱角距离图
流程位置：反射率 + 光谱库 → 匹配类别图/距离图
04｜业务价值
在具备标准光谱库时，可直接进行目标/矿物等识别。
风险提示：库内物质无法快速识别，只能依赖大量标注分类。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#9 Smile 校正、#21 去包络、#41 解混
API：/api/v1/35_spectral_matching/run
高光谱算法体系 · 算法清单
45 / 72

## Slide 46
36. 1D-CNN光谱分类
层级：L3 ｜ algorithm_id：36_cnn1d_classify
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
沿光谱维自动提取特征做像素分类
典型场景：光谱可分性强、空间纹理弱的场景
02｜技术原理
1D-CNN 光谱分类；RNN 未实现。卷积沿光谱维提取局部特征后完成像素分类。
工程提示：适合光谱区分度高、空间纹理较弱的任务。
03｜输入与输出
输入：单像素光谱 `(B,)`
输出：像素类别 / 全图分类图
流程位置：单像素光谱 (B,) → 1D 网络 → 分类图 → #44/#45
04｜业务价值
提供仅使用单像元光谱的一维卷积分类教学实现。
风险提示：默认短训且按像元随机划分；不使用空间邻域，也不能声称具备 RNN 能力。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#22/#23 前处理、#37 空谱 CNN
API：/api/v1/36_cnn1d_classify/run
高光谱算法体系 · 算法清单
46 / 72

## Slide 47
37. 2D/3D-CNN空谱分类
层级：L3 ｜ algorithm_id：37_cnn3d_classify
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
同时利用邻域空间与光谱，提高分类精度
典型场景：农田作物精细分类、城市地物一张图；业界与论文主流；本仓库核心
02｜技术原理
2D/3D-CNN 同时利用邻域空间与光谱信息，输入邻域立方体 (W,W,B)。
工程提示：作物一张图、城市地物精细分类的优先技术方案。
03｜输入与输出
输入：邻域立方体 `(W,W,B)`
输出：分类着色图（各类作物/地物）
流程位置：#26 Patch → 空谱网络 → 分类着色图 → #44/#45
04｜业务价值
农田精细分类与学术主流路线，通常可获得更高的边界与斑块精度。
风险提示：仅光谱分类在破碎地块与边界区域更容易产生误分。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：本仓库 hyper-spectral-small-modes 核心落点
API：/api/v1/37_cnn3d_classify/run
高光谱算法体系 · 算法清单
47 / 72

## Slide 48
38. SpectralFormer光谱分类
层级：L3 ｜ algorithm_id：38_transformer_classify
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
用注意力或图结构捕捉长程依赖，冲击更高精度
典型场景：复杂地物、大场景、研究型与高端产品
02｜技术原理
SpectralFormer 光谱分类；GCN 未实现。相邻波段 token 经缩小 Transformer 编码器分类。
工程提示：训练与推理必须保持波段顺序和预处理一致。
03｜输入与输出
输入：Patch / 超像素图结构特征
输出：像素或对象级分类图
流程位置：单像元光谱 → 相邻波段 token → Transformer → 分类图
04｜业务价值
提供光谱序列长程依赖的教学分类实现。
风险提示：当前无 GCN、空间分支或预训练，短训指标不能外推。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#22 前处理、#36/#37 CNN、#39 少样本
API：/api/v1/38_transformer_classify/run
高光谱算法体系 · 算法清单
48 / 72

## Slide 49
39. SAM均值原型少样本分类
层级：L3 ｜ algorithm_id：39_few_shot_classify
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
标注很少或换了一个农场时仍能分类
典型场景：新区域快速部署、降低外业认种成本
02｜技术原理
SAM 均值原型少样本分类；迁移学习未实现。每类支持光谱求均值后按最小光谱角分类。
工程提示：支持点须覆盖类内差异，并与查询区空间分离。
03｜输入与输出
输入：源域模型 + 目标域少量标签 Cube
输出：目标场景分类图
流程位置：本景标签 → 每类均值原型 → SAM 最近原型 → 分类图
04｜业务价值
用少量已标注支持像元构造本景均值原型并生成分类图。
风险提示：没有可学习嵌入、源域预训练、迁移学习或未知类拒绝。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#35 SAM、#26 样本、#45 汇总
API：/api/v1/39_few_shot_classify/run
高光谱算法体系 · 算法清单
49 / 72

## Slide 50
40. 低NDVI种子ACE目标检测
层级：L3 ｜ algorithm_id：40_detect_segment
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
用低 NDVI 种子构造目标光谱，以 ACE 得分找出候选斑块
典型场景：植保巡田、精准喷药；常融合 RGB
02｜技术原理
低 NDVI 种子 ACE 目标检测；语义分割未实现。由低 NDVI 候选构造目标光谱并阈值化 ACE 得分。
工程提示：结果只用于候选复核，不生成处方或业务决策。
03｜输入与输出
输入：反射率立方体、红/近红外波段索引、分位数与最小斑块参数
输出：ACE 得分图、候选掩膜、GeoJSON 斑块
流程位置：反射率 Cube → 低 NDVI 种子 → ACE 得分 → 掩膜/候选斑块
04｜业务价值
输出本景相对目标相似度、候选掩膜和连通斑块矢量。
风险提示：低 NDVI 种子是仓库启发式；ACE 高分不是概率、病害确认或决策依据。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#27 NDVI、#42 异常检测、#45 汇总
API：/api/v1/40_detect_segment/run
高光谱算法体系 · 算法清单
50 / 72

## Slide 51
41. 混合像元分解
层级：L3 ｜ algorithm_id：41_unmixing
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
一个像素里有多种物质时，估计各类占地比例
典型场景：分辨率不够细、混种、稀疏植被、矿物丰度填图
02｜技术原理
端元提取 + 丰度反演（如 FCLS），估计混合像元内各类占地比例（0～1）。
工程提示：输出连续丰度，而非单一类别标签。
03｜输入与输出
输入：混合光谱、端元库或自动端元
输出：各类丰度图（0～1 连续）
流程位置：混合光谱 + 端元 → 丰度图 → 专题统计
04｜业务价值
在混种、稀疏植被或分辨率不足时提供亚像元占比信息。
风险提示：硬分类强迫唯一类别，导致比例估测失真。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#35 光谱匹配、#34 硬分类（对照）
API：/api/v1/41_unmixing/run
高光谱算法体系 · 算法清单
51 / 72

## Slide 52
42. 异常检测
层级：L3 ｜ algorithm_id：42_anomaly_detect
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
找出光谱上「不像周围大部分」的像元
典型场景：病虫害爆发点、污染点、未知目标初筛
02｜技术原理
基于统计或重建残差计算异常得分，找出光谱上偏离背景的像元。
工程提示：适合「先告警、再确认」的运维流程。
03｜输入与输出
输入：单时相 Cube
输出：异常得分图 / 告警点位
流程位置：单时相 Cube → 异常得分图 → 人工复核/补采样
04｜业务价值
无充分标注时用于病虫害爆发点、污染点等初筛告警。
风险提示：小范围异常被区域均值淹没，难以及时发现。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#5 云影（排除干扰）、#43 变化检测
API：/api/v1/42_anomaly_detect/run
高光谱算法体系 · 算法清单
52 / 72

## Slide 53
43. 多时相变化检测
层级：L3 ｜ algorithm_id：43_change_detect
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
对比两个或多个时相，找出变化区域
典型场景：灾损、砍伐、作物轮作、施工占地
02｜技术原理
对配准后的多时相 L2/L3 做差值、比值或变化向量分析，提取变化区。
工程提示：配准与辐射一致性是前提，否则伪变化显著。
03｜输入与输出
输入：配准后的多时相 L2/L3
输出：变化掩膜、变化类型图
流程位置：多时相配准 → 变化检测 → 变化掩膜/类型图 → 告警
04｜业务价值
支撑灾损、砍伐、轮作、施工占地等「变化位置」监测。
风险提示：无变化产品时只能单期看图，难以回答阶段性变化问题。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#11 辐射归一、#19 配准、#45 告警
API：/api/v1/43_change_detect/run
高光谱算法体系 · 算法清单
53 / 72

## Slide 54
44. 分类后处理平滑/小斑剔除
层级：L3→L4 ｜ algorithm_id：44_postprocess_smooth
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
去掉椒盐噪声与过小斑块，使结果符合地物连续性
典型场景：像素分类出图前；验收图美化
02｜技术原理
形态学滤波、CRF 或小斑剔除，去除椒盐噪声与过小斑块。
工程提示：出图验收前的标准后处理步骤。
03｜输入与输出
输入：原始 LabelMap
输出：平滑后的分类图、更干净的作物斑块
流程位置：原始 LabelMap → 平滑分类图 → #45 地块汇总
04｜业务价值
提升分类图连续性与可读性，稳定后续面积统计。
风险提示：碎斑过多影响验收观感，并干扰地块面积汇总。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#34–38 分类、#25 对象、#45 汇总
API：/api/v1/44_postprocess_smooth/run
高光谱算法体系 · 算法清单
54 / 72

## Slide 55
45. 地块汇总与专题统计
层级：L4 ｜ algorithm_id：45_parcel_zonal_stats
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
把像素结果变成「人能拍板」的亩数、占比、告警和建议
典型场景：业务汇报、农事 App、补贴核对、产量预估输入
02｜技术原理
以地块矢量为单元，对分类/指数栅格做分区统计，结合阈值生成报表与告警。
工程提示：L4 核心交付形态：报表 + 专题图 + 接口。
03｜输入与输出
输入：L3 分类图/指数图 + 地块矢量 + 阈值规则
输出：面积表、地块 JSON、着色专题图、shp 斑块、告警列表、API
流程位置：L3 产品 + 地块边界 + 规则 → 面积表/JSON/专题图/告警/API
04｜业务价值
将像素结果转化为面积、占比、告警列表等可对接业务系统的决策产品。
风险提示：缺少汇总时结果停留在技术图，难以进入业务系统与管理流程。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：全链路出口；本服务可运行
API：/api/v1/45_parcel_zonal_stats/run
高光谱算法体系 · 算法清单
55 / 72

## Slide 56
46. RECI红边叶绿素指数
层级：L3 ｜ algorithm_id：46_reci
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
用近红外与红边比值减 1 表征叶绿素相关相对差异
典型场景：密冠层叶绿素相关对照；须有真红边
02｜技术原理
RECI = NIR/RE − 1，须有真实红边通道。
工程提示：值域不是 −1～1；不能写成叶绿素毫克数。
03｜输入与输出
输入：反射率立方体（红边、近红外）
输出：单波段 reci.tif
流程位置：L2 红边+近红外 → reci.tif → 相对对照 / #45
04｜业务价值
密冠层叶绿素相关相对分区，与 NDRE 互补。
风险提示：无真红边时同名指数没有物理意义。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#28 NDRE、#54 GCI
API：/api/v1/46_reci/run
高光谱算法体系 · 算法清单
56 / 72

## Slide 57
47. GNDVI绿色归一化植被指数
层级：L3 ｜ algorithm_id：47_gndvi
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
用绿光代替红光做归一化差
典型场景：绿光通道的相对绿度
02｜技术原理
GNDVI = (NIR − GREEN)/(NIR + GREEN)。
工程提示：按传感器光谱响应选绿光，不要死记教学默认 1。
03｜输入与输出
输入：反射率立方体（绿光、近红外）
输出：单波段 gndvi.tif
流程位置：L2 绿光+近红外 → gndvi.tif → #45
04｜业务价值
绿光通道的相对绿度，波段条件与 NDVI 同类。
风险提示：绿光窗口不同则不能横比；高覆盖仍可能饱和。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#27 NDVI、#54 GCI
API：/api/v1/47_gndvi/run
高光谱算法体系 · 算法清单
57 / 72

## Slide 58
48. OSAVI优化土壤调节植被指数
层级：L3 ｜ algorithm_id：48_osavi
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
在 NDVI 分母上加固定土壤项
典型场景：稀疏植被、土壤背景明显时的相对绿度
02｜技术原理
OSAVI = (NIR − RED)/(NIR + RED + L)，默认 L=0.16。
工程提示：L=0 即 NDVI 形式；0.16 是文献常用值。
03｜输入与输出
输入：反射率立方体（红光、近红外）与 L
输出：单波段 osavi.tif
流程位置：L2 红光+近红外 → osavi.tif → #45
04｜业务价值
稀疏植被时压土壤亮度的相对绿度。
风险提示：改 L 后不能与未改图横比；不是叶面积。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#29 SAVI/MSAVI
API：/api/v1/48_osavi/run
高光谱算法体系 · 算法清单
58 / 72

## Slide 59
49. ARVI耐大气植被指数
层级：L3 ｜ algorithm_id：49_arvi
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
用蓝光修正红光后再做归一化差
典型场景：气溶胶残差可见时的相对绿度对照
02｜技术原理
ARVI = (NIR − RB)/(NIR + RB)，RB = RED − γ(BLUE − RED)，默认 γ=1。
工程提示：γ=1 不是本相机现场标定。
03｜输入与输出
输入：反射率立方体（蓝、红、近红外）与 γ
输出：单波段 arvi.tif
流程位置：L2 蓝/红/近红外 → arvi.tif → 对照
04｜业务价值
气溶胶残差可见时的相对绿度对照。
风险提示：不能替代大气校正；蓝光差时比 NDVI 更乱。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#13 大气校正、#27 NDVI
API：/api/v1/49_arvi/run
高光谱算法体系 · 算法清单
59 / 72

## Slide 60
50. VARI可见大气阻力指数
层级：L3 ｜ algorithm_id：50_vari
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
只用可见光三通道估相对覆盖
典型场景：没有近红外时的相对覆盖示意
02｜技术原理
VARI = (GREEN − RED)/(GREEN + RED − BLUE)，只用可见光。
工程提示：未定标 JPEG 不能声称物理 VARI。
03｜输入与输出
输入：反射率立方体（蓝、绿、红）
输出：单波段 vari.tif
流程位置：可见光三通道 → vari.tif
04｜业务价值
没有近红外时的相对覆盖示意。
风险提示：不是覆盖度百分数，也不能替代 NDVI。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#27 NDVI
API：/api/v1/50_vari/run
高光谱算法体系 · 算法清单
60 / 72

## Slide 61
51. 叶面积经验指数
层级：L3 ｜ algorithm_id：51_lai_index
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
由 EVI 线性变换得到教学叶面积指数
典型场景：指数菜单里的经验 LAI 示意；不是 #33
02｜技术原理
经验 LAI = max(3.618×EVI − 0.118, 0)，不是 #33 PROSAIL。
工程提示：负值裁零不表示真实零叶面积。
03｜输入与输出
输入：反射率立方体（蓝、红、近红外）
输出：单波段 lai_index.tif
流程位置：L2 蓝/红/近红外 → EVI → lai_index.tif
04｜业务价值
指数菜单里的教学叶面积示意。
风险提示：线性系数未经本地标定；产物不要和 #33 的 lai.tif 混。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#29 EVI、#33 物理反演
API：/api/v1/51_lai_index/run
高光谱算法体系 · 算法清单
61 / 72

## Slide 62
52. NBR标准化燃烧率
层级：L3 ｜ algorithm_id：52_nbr
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
近红外与短波红外归一化差，用于过火相对差异
典型场景：过火前后对照；须有真 SWIR
02｜技术原理
NBR = (NIR − SWIR)/(NIR + SWIR)；教学 SWIR 约 1600 nm。
工程提示：Landsat 过火产品常用 SWIR2 约 2.1 μm，不能混比。
03｜输入与输出
输入：反射率立方体（近红外、短波红外）
输出：单波段 nbr.tif
流程位置：L2 近红外+SWIR → nbr.tif
04｜业务价值
过火前后的相对差异对照。
风险提示：与 NDMI 同型不同用途；无 SWIR 无物理意义。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#30 NDMI
API：/api/v1/52_nbr/run
高光谱算法体系 · 算法清单
62 / 72

## Slide 63
53. SIPI结构不敏感色素指数
层级：L3 ｜ algorithm_id：53_sipi
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
色素比值相关、对冠层结构相对不敏感的相对指数
典型场景：色素相对对照
02｜技术原理
SIPI = (NIR − BLUE)/(NIR − RED)。
工程提示：值域不必在 −1～1。
03｜输入与输出
输入：反射率立方体（蓝、红、近红外）
输出：单波段 sipi.tif
流程位置：L2 蓝/红/近红外 → sipi.tif
04｜业务价值
色素比值相关相对差异。
风险提示：分母接近零会发炸；不是色素毫克数。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#27 NDVI
API：/api/v1/53_sipi/run
高光谱算法体系 · 算法清单
63 / 72

## Slide 64
54. GCI绿色叶绿素指数
层级：L3 ｜ algorithm_id：54_gci
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
近红外与绿光比值减 1
典型场景：无红边时的叶绿素相关相对对照
02｜技术原理
GCI = NIR/GREEN − 1。
工程提示：与 RECI 同型，分母是绿光。
03｜输入与输出
输入：反射率立方体（绿光、近红外）
输出：单波段 gci.tif
流程位置：L2 绿光+近红外 → gci.tif
04｜业务价值
绿光叶绿素相关相对分区，不要求红边。
风险提示：不能直接当作叶绿素含量。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#46 RECI、#47 GNDVI
API：/api/v1/54_gci/run
高光谱算法体系 · 算法清单
64 / 72

## Slide 65
55. NDSI归一化差值雪指数
层级：L3 ｜ algorithm_id：55_ndsi
可运行｜教学级实现
01｜解决问题
绿光与短波红外归一化差，用于积雪相对识别
典型场景：积雪相对格局；不是水体
02｜技术原理
NDSI = (GREEN − SWIR)/(GREEN + SWIR)。
工程提示：无真 SWIR 不要用末波段冒充。
03｜输入与输出
输入：反射率立方体（绿光、短波红外）
输出：单波段 ndsi.tif
流程位置：L2 绿光+SWIR → ndsi.tif
04｜业务价值
积雪相对格局示意。
风险提示：与 MNDWI 同型不同用途；不输出二值雪图。
05｜状态与工程边界
当前状态：可运行｜教学级实现
能力说明：当前接口具备可运行示例，生产上线仍需真实数据精度、性能与异常恢复验收。
关联：#30 MNDWI
API：/api/v1/55_ndsi/run
高光谱算法体系 · 算法清单
65 / 72

## Slide 66
第三部分｜服务能力与对接
统一 HTTP 入口，业界文件格式入出
服务定位与解决的问题
定位：高光谱算法能力的统一 HTTP 服务（单进程、一算法一目录）。
解决的问题：
· 业务系统无需各自实现遥感算法，通过标准文件与接口调用即可。
· 培训与联调统一入口：清单编号 ↔ 目录 ↔ API 一一对应。
· 以教学实现打通闭环，再按场景做真实数据精度与生产验收。
调用形态：上传 GeoTIFF / GeoJSON / CSV → 返回 JSON（含统计与产物路径）。
交互文档：http://服务地址:28800/docs
高光谱算法体系 · 服务对接
66 / 72

## Slide 67
对不同角色的价值
同一套能力，面向业务、产品与算法三类读者
业务与管理
将光谱观测转化为分类图、长势图、面积与告警。
支撑农情监测、作物一张图等应用场景。
降低对单一算法专家的路径依赖。
验收关注：
· 专题图可读性
· 面积可核对
· 告警可执行
产品与应用研发
统一 API，可按场景组合算法。
业界格式便于接入 GIS / App。
每算法独立目录、README 与 testdata。
可从骨架渐进演进到生产实现。
对接关注：
· 契约稳定
· OpenAPI 可调试
· 样例可一键跑通
算法与数据工程
对齐 L0–L4 业界分层语言。
与小模型仓库能力可衔接。
输入输出契约清晰，便于验收。
实现关注：
· implemented 标记
· 产物 files 路径
· 与清单编号一致
高光谱算法体系 · 服务对接
67 / 72

## Slide 68
当前可运行能力（可联调）
55 项全部可运行，统一 POST /api/v1/{id}/run
可运行 55 项
L0–L2：航线、质检、定标、正射、镶嵌与特征
L3 指数：#27–30 与补齐的 #46–55
L3 识别：红边参数、反演、分类、检测、解混、变化
L4：图斑平滑与地块分区统计
冒烟：scripts/smoke_all_implemented.py 为 55/55。
详细 curl 见：docs/算法API测试清单.md
能力覆盖
反射率定标与立方体清洗
特征处理与植被指数
传统分类与空谱 CNN
检测、异常与地块汇总
工程边界
可运行不等于生产验收完成。
仍须真实数据精度、性能、
稳定性和安全验收。
完整 MODTRAN/6S、多视空三、
厂商相机 SDK 不在本服务内。
详见：docs/算法API测试清单.md
高光谱算法体系 · 服务对接
68 / 72

## Slide 69
对接步骤与调用示例
工作目录：algorithm/source
三步对接
1）启动服务
./scripts/start.sh
默认：http://127.0.0.1:28800
2）查询清单
GET /api/v1/algorithms
3）调用算法
POST /api/v1/{algorithm_id}/run
-F file=@xxx.tif
-F file2=@yyy.geojson（可选）
-F params='{...}'
返回：success / data / files
示例：NDVI（#27）
curl -X POST \
"http://127.0.0.1:28800/api/v1/27_ndvi/run" \
-F "file=@algorithms/27_ndvi/testdata/input.tif" \
-F 'params={"red_band":2,"nir_band":3}'
业务侧可消费：
· data.mean / min / max
· files.ndvi_tif（GIS 底图）
· files.preview_png（预览）
同类方式对接 #34 分类、#45 汇总。
高光谱算法体系 · 服务对接
69 / 72

## Slide 70
能力边界与建设路径
汇报与立项需明确范围，避免预期错位
当前范围
55 项教学/联调级实现，统一 HTTP 入口，覆盖 L0–L4 业界流程能力地图。
非当前范围
完整生产级正射、大气、SfM 等通常由专用处理软件/处理中心承担。
仓库强项
L2→L3 分类小模型（hyper-spectral-small-modes）可继续接入本服务。
建议路径
用 55 项可运行接口打通业务闭环，再按场景做真实数据精度与生产验收。
高光谱算法体系 · 服务对接
70 / 72

## Slide 71
总结与下一步
01｜架构体系
L0→L4 数据产品分层清晰。
分类链与指标链共享 L2 标准底图，
最终在 L4 形成地块汇总闭环。
02｜算法能力
55 项能力覆盖采集、预处理、
特征、分类、检测、指数与汇总。
HTTP 冒烟 55/55 均产出 files。
03｜服务对接
统一 HTTP API 与业界文件格式。
GeoTIFF / GeoJSON / CSV 入出，
支持培训、联调与渐进式建设。
下一步建设建议
① 选定 1–2 个业务场景（作物分类 / 长势监测），形成端到端应用演示。
② 按场景价值与交付风险排序，把关键算法做成可验收的生产实现。
③ 接入分类小模型与模型版本管理，建立数据—算法—业务反馈闭环。
④ 补齐鉴权、异步任务、日志监控、精度基线与产物生命周期治理。
高光谱算法体系 · 总结
71 / 72

## Slide 72
谢谢
资料：algorithm/docs/（清单、流程、测试清单、本 PPT）
服务：algorithm/source/（HTTP API · 端口 28800）